УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Великого Новгорода
от 03.03.2021 № 1222

ПРОЕКТ ЗАДАНИЯ

на выполнение инженерных изысканий для подготовки

документации по планировке территории

┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│1. Наименование работ   │топографо-геодезические изыскания;              │

│                        │инженерно-геологические изыскания;              │

│                        │инженерно-экологические изыскания.              │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│2. Инициатор или лицо,  │ФИО Поляков Игорь Евгеньевич,                   │

│принимающее решение о   │паспорт: серия: 4011 N 370716                   │

│подготовке документации │г. Санкт-Петербург,                             │

│по планировке территории│ ул. Стремянная, д. 16, кв. 13.                 │

│                        │         (юридический/почтовый адрес)           │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│3. Цель работ           │выполнение инженерных изысканий для подготовки  │

│                        │документации по планировке территории           │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│4. Основания выполнения │решение о подготовке проекта планировки и  (или)│

│работ                   │проекта межевания территории                    │

│                        │_________________     ________________________  │

│                        │    (дата)               (номер документа)      │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│5. Сведения о площади   │Площадь земельного участка = 12 344 кв.м.       │

│территории              │                                                │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│6. Сведения об объекте  │территория, ограниченная улицами: ____________  │

│инженерных изысканий    │_____________________________________________,  │

│                        │_____________________________________________,  │

│                        │и (или) земельный участок по адресу:Новгородская│

│                        │обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 52,│

│                        │с кадастровым номером 53:23:8100600:165         │

│                        │и (или)  объект  капитального  строительства  по│

│                        │адресу: _____________________________________   │

│                        │_____________________________________________,  │

│                        │с кадастровым номером ________________________  │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│7. Характер освоения    │Строительство многоквартирных жилых домов       │

│территории              │                                                │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│8. Виды инженерных      │при подготовке документации по планировке       │

│изысканий               │территории необходимо выполнить следующие виды  │

│                        │инженерных изысканий:                           │

│                        │топографо-геодезические изыскания;              │

│                        │инженерно-геологические изыскания;              │

│                        │инженерно-экологические изыскания;              │

│                        │___________________________________________     │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│9. Этапы выполнения     │изыскания выполняются в 1 Этап;                 │

│работ. Сроки выдачи     │                         (количество этапов)    │

│технических отчетов по  │в соответствии с графиком выполнения работ общий│

│выполненным инженерным  │срок выдачи  технических отчетов  по выполненным│

│изысканиям              │инженерным изысканиям - ______________________  │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│10. Требования к        │1. Масштаб 1:500, сечение рельефа  горизонталями│

│инженерно-геодезическим │через 0,5 м.                                    │

│изысканиям              │2. Система координат и высот:                   │

│                        │   система координат - местная, система высот  -│

│                        │Балтийская 1977 г.                              │

│                        │   система   координат   -   МСК   53   зона   2│

│                        │(используемая для ведения ЕГРН).                │

│                        │3.  При  подготовительных  работах  учесть  сбор│

│                        │данных о технических характеристиках  подземных,│

│                        │наземных и надземных коммуникаций.              │

│                        │4.  При  проведении  полевых   работ   выполнить│

│                        │детальное обследование колодцев (камер), вводов,│

│                        │нивелирование  инженерных   сетей   в   колодцах│

│                        │(камерах).                                      │

│                        │5.   На   топографический   план   нанести   все│

│                        │существующие  подземные,  наземные  и  надземные│

│                        │коммуникации   с   указанием   их    технических│

│                        │характеристик и  владельцев.  Полноту  съемки  и│

│                        │правильность нанесения коммуникаций  согласовать│

│                        │с владельцами пересекаемых коммуникаций.        │

│                        │6.  В  состав   технического   отчета   включить│

│                        │план-схемы        материалов        согласований│

│                        │местоположения   и   технических   характеристик│

│                        │подземных,  наземных  и  надземных  коммуникаций│

│                        │(должны  включать  печати,  подписи,  фамилии  и│

│                        │должности лиц, выдавших согласования).          │

│                        │7.  Выполнить  топографический  план  территории│

│                        │изысканий   (цифровую   модель   местности)   на│

│                        │электронном  и  бумажном  носителях   с   учетом│

│                        │требований   к   оформлению    документации    в│

│                        │соответствии с Кодификатором тематических  слоев│

│                        │цифровой модели.                                │

│                        │8. Составить  продольный  профиль  территории  в│

│                        │масштабе: гориз. 1:5000, верт. 1:500.           │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│11. Требования к        │1. Выполнить  инженерно-геологические  изыскания│

│инженерно-геологическим │на территории с  целью  изучения  геологического│

│изысканиям              │строения, гидрогеологических  условий,  а  также│

│                        │исследования состава, состояния свойств грунтов.│

│                        │Приложить паспорта испытания грунтов.           │

│                        │2.  Определить  объемы   инженерно-геологических│

│                        │изысканий,    разработать     схему     проходки│

│                        │инженерно-геологических выработок  (расположения│

│                        │скважин) с их опробованием.                     │

│                        │3.    Выполнить    инженерно-геофизические     и│

│                        │гидрогеологические исследования, которые  должны│

│                        │обеспечить определение геологического  строения,│

│                        │литологического состава,  физико-механических  и│

│                        │агрессивных  свойств  грунтов  (к   бетонным   и│

│                        │стальным конструкциям, свинцовой  и  алюминиевой│

│                        │оболочке  кабеля),  гидрогеологических  условий,│

│                        │химического  состава  и  степени   агрессивности│

│                        │грунтовых   вод,    выявление    неблагоприятных│

│                        │физико-геологических процессов и явлений.       │

│                        │4.  В  состав   технического   отчета   включить│

│                        │результаты   соответствующих    (обосновывающих)│

│                        │лабораторных  исследований физико-механических и│

│                        │агрессивных  свойств  грунтов  (к   бетонным   и│

│                        │стальным конструкциям, свинцовой  и  алюминиевой│

│                        │оболочке кабеля),  химический  анализ  подземных│

│                        │вод                                             │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│12. Требования к        │1.     Выполнить      эколого-гидрогеологические│

│инженерно-экологическим │исследования.                                   │

│изысканиям              │2.   Выполнить   сбор,   обработку   и    анализ│

│                        │опубликованных и фондовых материалов и данных  о│

│                        │состоянии   окружающей   природной    среды    и│

│                        │экологических  ограничениях  природопользования;│

│                        │исследование и оценку физических воздействий.   │

│                        │3.   Выполнить   геоэкологическое   опробование,│

│                        │лабораторные     аналитические      исследования│

│                        │отобранных   проб   и   оценку    загрязненности│

│                        │атмосферного     воздуха,     почв,     грунтов,│

│                        │поверхностных и подземных вод.                  │

│                        │4. Выполнить камеральную обработку материалов  и│

│                        │составление   отчета   (состав   и    содержание│

│                        │технического   отчета   должны   соответствовать│

│                        │требованиям СП 47.13330.2012)                   │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│13. Требования к        │1.       Выполнить        гидрометеорологические│

│инженерно-              │исследования.                                   │

│гидрометеорологическим  │2. Сбор и анализ  материалов  ранее  выполненных│

│изысканиям              │инженерно-гидрометеорологических   изысканий   и│

│                        │исследований, сбор дополнительных  материалов по│

│                        │территории строительства.                       │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│14. Требования к        │материалы  и  результаты  инженерных   изысканий│

│оформлению документации │представляются   на   бумажных   и   электронных│

│                        │носителях в формате, позволяющем  обеспечить  их│

│                        │размещение в информационных системах.           │

│                        │Графические материалы  и  результаты  инженерных│

│                        │изысканий представляются  в  форме  векторной  и│

│                        │(или) растровой модели.                         │

│                        │Технические  отчеты  на   электронном   носителе│

│                        │формируются отдельно на каждый вид изысканий:   │

│                        │а) в формате *doc/docx, *rtf, PDF для  текстовых│

│                        │материалов;                                     │

│                        │б) в форматах TIFF, JPEG  и  PDF  для  растровой│

│                        │модели;                                         │

│                        │в)  в  форматах  *dgn,  *mid/mif,  *dxf/dwg  для│

│                        │векторных (графических материалов):             │

│                        │   с распределением всех подлежащих  отображению│

│                        │объектов по соответствующим тематическим слоям; │

│                        │   с    привязкой    к    системам    координат,│

│                        │используемым для ведения ЕГРН (МСК 53 зона 2).  │

│                        │Состав,  структура  и  название   документов   в│

│                        │электронном    виде    должны    соответствовать│

│                        │аналогичным документам на бумажных носителях    │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│15. Границы проведения  │в  соответствии  с  приложением  к  заданию   на│

│инженерных изысканий    │подготовку проекта планировки  и  (или)  проекта│

│                        │межевания территории                            │

│                        │___________________     ______________________  │

│                        │      (дата)               (номер документа)    │

└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘