УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Великого Новгорода
от 27.06.2023 № 3158

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в схему теплоснабжения Великого Новгорода

на период до 2030 года

1. В разделе 1:

1.1. Рисунок 1.2.1 заменить рисунком "Схема теплоснабжения города Великий Новгород до 2030 года":

1.2. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

"1.2.1. По данным на 01.01.2023 количество муниципальных котельных - 84, суммарная установленная мощность - 
924,119 Гкал/час.

Таблица 1.2.2. Характеристика источников тепловой энергии ООО "ТК Новгородская"

| № котель-ной | Котел | Год установки | Нормативный срок службы, лет | Фактический срок службы, лет | Установленная мощность, всего, Гкал/ч | Подключаемая мощность, всего, Гкал/ч | Процент загруженности котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | марка |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ДКВР-6,5/13 | 1973 | 24 | 50 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 1999 | 24 | 24 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-4/13 | 2002 | 24 | 21 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1998 | 24 | 25 | 22,765 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 2 | Минск-1 | 2002 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1989 | 16 | 34 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 42 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 8 | Минск-1 | 2008 | 16 | 15 | 3,98 | 3,9797 | 100,0 |
| 3а | 1 | Минск-1 | 1983 | 16 | 40 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1981 | 16 | 42 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1981 | 16 | 42 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 42 | 2,6 | 2,595 | 99,8 |
| 4 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 2004 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 2007 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 6 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2015 | 16 | 8 | 8,1 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 6 | 8,065 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 16 | 6 | 8,58 | 8,279 | 96,5 |
| 7a | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 16 | 6 | 14,62 | 13,34 | 91,2 |
| 8 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 6 | 5,639 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 1 | КСВ-2,9 | 2002 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-2,9 | 2003 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 7 | ТВГ-1,5 | 1994 | 16 | 29 | 9,5 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 1 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 34 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 34 | 13 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 1 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 3 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 19 | 3,405 | 1,927 | 56,6 |
| 12 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 | 10,316 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 1 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 11 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 112 | 7,72 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 3 | 6,879 | 5,734 | 83,4 |
| 15 | 1 | Logano S 825L | 2007 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S 825L | 2007 | 20 | 16 | 11,18 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 1 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 37 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 37 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1992 | 16 | 31 | 21,28 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 | 6,02 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 18 | 0,62 | 0,62 | 100,0 |
| 19 | 1 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 12 | 2,15 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 1 | Минск-1 | 2002 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 2004 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 8 | RS-A400 | 2017 | 16 | 6 | 9,5 | 5,003 | 52,7 |
| 21 | 1 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2,32 | 2014 | 16 | 9 | 3,4 | 1,701 | 50,0 |
| 22М | 1 | Vitoplex-100 | 2005 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2005 | 20 | 18 | 1 | 0,877 | 87,7 |
| 23 | 1 | ТВГ-1,5 | 1976 | 16 | 47 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1985 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 (ТВГ-1,5) | 1990 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1994 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-1,5 | 1997 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 30 | 9,35 | 5,343 | 57,1 |
| 24 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 5 | 11,352 | 9,063 | 79,8 |
| 25М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 17 | 0,912 | 0,237 | 26,0 |
| 26 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 | 4,3 | 3,281 | 76,3 |
| 27 | 1 | Универсал-5 | 1992 | 24 | 31 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1984 | 24 | 39 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1984 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2004 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 1984 | 16 | 39 | 5,687 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 1 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 11 |  |  |  |
|  | 3 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 20 | 18 | 5,65 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 2007 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2004 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-2,5 | 1993 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1990 | 16 | 31 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 26 | 10,2 | 7,633 | 74,8 |
| 30 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2002 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 1985 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 18 | 7,85 | 6,264 | 79,8 |
| 31 | 1 | КСВ-1,86 | 1994 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 23 | 6,4 | 5,94 | 92,8 |
| 32М | 1 | Logano SK 725 | 2009 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2009 | 20 | 14 | 2,752 | 2,752 | 100,0 |
| 33 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 5 | 9,46 | 7,452 | 78,8 |
| 34 | 1 | ДКВР 10/13 | 1980 | 24 | 43 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР 4/13 | 2005 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 4 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 36 |  |  |  |
|  | 5 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 36 | 51,848 | 26,104 | 50,3 |
| 35 | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 15 | 1,186 | 1,001 | 84,4 |
| 36 | 1 | ТВГ-8 | 1977 | 16 | 46 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1977 | 16 | 46 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1977 | 16 | 46 | 24,9 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 5 | 6,018 | 4,521 | 75,1 |
| 38 | 1 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 31 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 31 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 31 | 19,5 | 18,226 | 93,5 |
| 39 | 1 | КВГМ-2,5 | 2005 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 3 | КВа-1,6 | 2005 | 18 | 18 |  |  |  |
|  | 5 | КВа-1,6 | 2006 | 18 | 17 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1990 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 22 | 10,06 | 6,287 | 62,5 |
| 40 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 3 | 5,589 | 3,282 | 58,7 |
| 41 | 1 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 42 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 42 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 42 | 24,9 | 21,620 | 86,8 |
| 42 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 2Х | 2019 | 16 | 4 | 3,422 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 1 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 39 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 39 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 4 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 24 | 19,77 | 10,814 | 54,7 |
| 44 | 1 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 2004 | 16 | 19 | 19,5 | 16,499 | 84,6 |
| 45 | 1 | ТТ-100 | 2013 | 20 | 10 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2013 | 20 | 10 | 2,58 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 | 15,477 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 1 | Logano S815 | 2005 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S815 | 2005 | 20 | 18 | 3,27 | 3,263 | 99,8 |
| 48 | 1 | Logano G 334 | 2005 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Logano G 334 | 2018 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 4 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 4 | 0,32 | 0,296 | 92,6 |
| 49 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 3 | 18,487 | 15,012 | 81,2 |
| 50а | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 | 12,554 | 11,467 | 91,3 |
| 51 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 15 | 4,3 | 3,032 | 70,5 |
| 52М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 17 | 0,62 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 15 | 0,912 | 0,706 | 77,4 |
| 54 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 | 6,793 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1 | Vitoplex 100 | 2006 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2006 | 20 | 17 | 1,238 | 1,177 | 95,1 |
| 56М | 1 | ТТ-50 | 2018 | 20 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-50 | 2018 | 20 | 5 | 2,631 | 2,564 | 97,5 |
| 57 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 | 14,617 | 11,855 | 81,1 |
| 58М | 1 | GEN-250 | 2020 | 15 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | GEN-250 | 2020 | 15 | 3 | 0,430 | 0,414 | 96,3 |
| 59М | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 18 | 0,809 | 0,809 | 100,0 |
| 60 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 2 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 3 | КВ-Г-1,1-95П | 2007 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 9 | КСВ-2,9 | 1995 | 16 | 28 | 13,02 | 10,846 | 83,3 |
| 61 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 4 | 10,834 | 7,932 | 73,2 |
| 62 | 2 | КВ-ГМ-4,65-110 | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-ГМ-3.48-95Н | 2008 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 5 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 17 |  |  |  |
|  | 6 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 17 |  |  |  |
|  | 7 | КВС-4,0 | 2005 | 18 | 18 | 17,5 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 1 | ДКВР-10/13 | 2003 | 24 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-10/13 | 2019 | 20 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-10/13 | 1973 | 24 | 50 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1998 | 24 | 25 |  |  |  |
|  | 5 | ДКВР-10/13 | 2002 | 24 | 21 |  |  |  |
|  | 6 | ДЕ-25/14 | 1993 | 24 | 30 | 56,265 | 35,193 | 62,5 |
| 64 | 1 | ДЕ-10/14 | 1987 | 24 | 36 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 1974 | 24 | 49 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-10/14 | 1992 | 24 | 31 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1982 | 24 | 41 | 25,227 | 19,050 | 75,5 |
| 65 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 3 | 8,942 | 7,738 | 86,5 |
| 66 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 6 | 10,316 | 6,120 | 59,3 |
| 67М | 1 | Vitoplex 200 | 2010 | 20 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2010 | 20 | 12 | 2,494 | 2,233 | 89,5 |
| 68 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 15 | 10,83 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 1 | Logano SK 625 | 2007 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2007 | 20 | 16 | 0,912 | 0,846 | 92,8 |
| 70 | 1 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 24 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 24 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 24 | 6 | 1,686 | 1,618 | 96,0 |
| 71 ЛБК | 1 | КВ-ГМ-35-150 | 2021 | 20 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-35-150 | 2003 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 3 | ПТВМ-30М | 2006 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-ГМ-35-150М | 2021 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-50-150 | 2008 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 6 | ДКВР-10/13 | 2008 | 24 | 15 |  |  |  |
|  | 7 | ДЕ-25/14 | 1981 | 24 | 42 |  |  |  |
|  | 8 | ДЕ-25-14ГМ-О | 2021 | 24 | 2 | 206,67 | 161,519 | 78,2 |
| 72М | 1 | Vitoplex 200 | 2011 | 20 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2011 | 20 | 12 | 2,236 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 18 | 0,988 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 18 | 0,988 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 1 | Vitoplex 200 | 2006 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2006 | 20 | 17 | 0,756 | 0,718 | 95,0 |
| 76К | 1 | Rendamax R2705 | 2007 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Rendamax R2706 | 2007 | 20 | 16 | 0,578 | 0,409 | 70,8 |
| 77К | 1 | Vitoplex 100 | 2007 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2007 | 20 | 16 | 1,926 | 1,519 | 78,9 |
| 78 | 1 | ТТ100 | 2014 | 20 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ100 | 2014 | 20 | 9 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ100 | 2014 | 20 | 9 | 12,9 | 9,081 | 70,4 |
| 79М | 1 | Vitoplex-100 | 2013 | 20 | 10 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2013 | 20 | 10 | 1,548 | 1,086 | 70,2 |
| 80М | 1 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 10 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 10 | 2,124 | 1,860 | 87,6 |
| 81М | 1 | IGNIS F-1600 | 2022 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | IGNIS F-1600 | 2022 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | IGNIS F-1600 | 2022 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 4 | IGNIS F-1000 | 2022 | 16 | 1 | 4,987 | 1,47 | 29,48 |
| 5 | 1 | Buderus G234 WS | 2014 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | Buderus G234WS | 2014 | 16 | 9 | 0,086 | 0,079 | 96,11 |
| 15 | 1 | Buderus SK 645-250 | 2014 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | Buderus SK 645-250 | 2014 | 16 | 9 | 0,43 | 0,37 | 86,05 |
| 27 | 1 | Термотехник ТТ100 | 2015 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | BOSCH UT-L 24 | 2014 | 16 | 9 | 3,913 | 3,242 | 82,85 |
| Всего | Всего котлов |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 282 |  |  |  |  | 924,119 | 705,537 | 76,5 |

Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ - 361 МВт, тепловая мощность - 557 Гкал/час. Ограничения электрической мощности по группе оборудования ТЭЦ-130 отсутствуют, по блоку ПГУ имеются ограничения 7,5 МВт в летний период (ограничения мощности ПГУ, обусловленные наличием температурных ограничений ГТУ). Режим работы паротурбинного оборудования станции характеризуется высокой долей конденсационной выработки при значительном резерве электрической и тепловой мощностей.

На ТЭЦ имеются две группы оборудования:

ТЭЦ-130 в составе: три энергетических котла ТП-87 (станционные номера 2 - 4), две теплофикационные турбины Т-60-130 (станционный номер 2) и ПТ-80/100-130/13 (станционный номер 3);

блок ПГУ-210 в составе: газотурбинная установка ГТЭ-160 (станционный номер 4), котел-утилизатор П-137 (станционный 
номер 5), теплофикационная турбина ПТ-50-9,0/1,28 (станционный номер 1).

Установленная тепловая мощность ТЭЦ на конец 2022 года в целом составляет 744 Гкал по котлам, 557 Гкал - по отпускаемому теплу, в том числе 370 Гкал - по отборам турбин.

Для обеспечения надежности снабжения паром потребителей по категории № 1 в схеме имеются РОУ-140/1,2-2,5 ата, производительность 150 т/ч – 1 шт., БРОУ-140/10-16 ата, производительность 250 т/ч – 1 шт., подключенные к общестанционному коллектору острого пара.";

1.3. Подпункт 1.2.4 изложить в следующей редакции:

"1.2.4. ООО "КОМПАНЬОН-Н" в Великом Новгороде эксплуатирует на правах собственности и аренды 5 отопительных котельных:

| № котельной | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | Шелонская ул., д. 1, корп. 1 |
| 5 | Большая Московская ул., д. 122б |
| 7 | Большая Московская ул., д. 128а |
| 8 | Псковская ул., д. 58а |
| 10 | ул. Ворошилова, д. 23б |

ООО "Тепломакс" в Великом Новгороде эксплуатирует на правах аренды 3 отопительные котельные:

| № котельной | Адрес |
| --- | --- |
| 2 | ул. Космонавтов, д. 38, корп. 2 |
| 3 | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 106, корп. 7 |
| 6 | ул. Ломоносова, д. 37а"; |

1.4. В подпункте 1.2.5 "Сводные данные":

в таблице 1.2.3:

подраздел "ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| "ООО "КОМПАНЬОН-Н" |
| 1 | 18,06 | 15,59, в том числе на отопление – 6,55, на ГВС – 9,04 |
| 5 | 16,81 | 14,33, в том числе на отопление – 5,35, ГВС – 8,98 |
| 7 | 9,85 | 9,85, в том числе на отопление – 4,87, на ГВС – 4,98 |
| 8 | 10,66 | 6,09, в том числе на отопление – 3,37, на ГВС – 2,72 |
| 10 | 20,34 | 14,63, в том числе на отопление – 7,48, на ГВС – 7,15 |
| Итого по котельным ООО "КОМПАНЬОН-Н" | 75,72 | 60,49, в том числе на отопление – 27,62, на ГВС – 32,87"; |

дополнить подразделом "ООО "Тепломакс" следующего содержания:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| "ООО "Тепломакс" |
| 2 | 6,02 | 5,59, в том числе на отопление – 2,19, на ГВС – 3,4 |
| 3 | 8,08 | 7,23, в том числе на отопление – 3,02, на ГВС – 4,21 |
| 6 | 2,06 | 1,43, в том числе на отопление – 0,65, на ГВС – 0,78 |
| Итого по котельным ООО "Тепломакс" | 16,16 | 14,25, в том числе на отопление – 5,86, на ГВС – 8,39"; |

таблицу "Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "КОМПАНЬОН-Н"

| № котельной | Тип прокладки | Протяженность в двухтрубном исчислении, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | подземная канальная | отопление | 2,51 |
|  |  | ГВС | 1,77 |
| 5 | подземная канальная | теплоноситель | 1,47 |
| 7 | подземная канальная | теплоноситель | 0,82 |
| 8 | подземная канальная | теплоноситель | 0,47 |
| 10 | подземная канальная | теплоноситель | 2,02"; |

таблицу "Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н"

| Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация горячей воды, м3 | 136480 | 166631 | 143035 | 111344 |
| Реализация тепловой энергии на отопление, Гкал | 47062 | 77974 | 74729 | 68113 |
| Реализация тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал | 6880 | 20585 | 20130 | 20514 |
| Тепловая энергия на собственные нужды, Гкал | 290 | 513 | 515 | 449 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 2132 | 6375 | 3980 | 3411 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 65960 | 120004 | 104409 | 100315 |
| Потребление газа, тыс. н. м3 | 8647 | 16470 | 14532 | 13497 |
| Удельный расход топлива, т.у.т./Гкал | 0,153 | 0,160 | 0,156 | 0,160"; |

дополнить таблицами "Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "Тепломакс" и "Фактические и плановые показатели ООО "Тепломакс" следующего содержания:

"Таблица. Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "Тепломакс"

| № котельной | Тип прокладки | Протяженность в двухтрубном исчислении, км |
| --- | --- | --- |
| 2 | подземная канальная | отопление | 1,3363 |
|  |  | ГВС | 1,3363 |
| 3 | подземная канальная | отопление | 0,776 |
|  |  | ГВС | 0,776 |

Таблица. Фактические и плановые показатели ООО "Тепломакс"

| Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация горячей воды, м3 | - | - | 21624,52 | 49028 |
| Реализация тепловой энергии на отопление, Гкал | - | - | 5864,024 | 21950 |
| Реализация тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал | - | - | 1816,936 | 3633,872 |
| Тепловая энергия на собственные нужды, Гкал | - | - | - | 107 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | - | - | - | 860 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | - | - | 7680,96 | 22916 |
| Потребление газа, тыс. н. м3 | - | - | 1459,596 | 2978,66 |
| Удельный расход топлива, т.у.т./Гкал | - | - | 0,219 | 0,150"; |

1.5. В пункте 1.4:

таблицы 1.4.1 и 1.4.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.1. Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2022 год, Гкал/ч

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | 924,119 |
| --- | --- |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2022 год | 705,537 |

Таблица 1.4.2. Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2018 - 2022 годы

| Параметр | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1537138 | 1398392 | 1345758 | 1539190 | 1491685,51 |
| в том числе расход на хозяйственные нужды |  | 18893 | 18604 | 17019 | 17977 | 17867,21 |
| Отпуск тепла потребителям | Гкал | 1518245 | 1379788 | 1328739 | 1521213 | 1473818,30 |
| в том числе потери в тепловых сетях |  | 120706 | 119691 | 120817 | 120780 | 121747,33 |
| Предъявлено тепловой энергии потребителям, всего | Гкал | 1397539 | 1260097 | 1207921 | 1400413 | 1277937,60 |
| в том числе: отопление, вентиляция, теплоноситель |  | 1103533 | 1026566 | 977608 | 1164356 | 1128108,33 |
| ГВС |  | 294006 | 233531 | 230313 | 236057 | 149829,27 |
| Потреблено тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 1352070,97 |
| в том числе: отопление, вентиляция, теплоноситель |  |  |  |  |  | 1126032,21 |
| ГВС |  |  |  |  |  | 226038,76 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 215,363 | 192,955 | 185,347 | 213,253 | 203,278 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 164,41 | 162,12 | 162,09 | 162,57 | 160,74"; |

таблицы 1.4.5 - 1.4.7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.5. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2019 - 2022 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2022 году | Гкал/час | 363 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 338 |
| горячая вода |  | 25 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2022 году | % | 43,94 |

Таблица 1.4.6. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2019 - 2022 годы

| Параметр | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 | 2078201 1991647 86554 | 2128395 2059470 68925 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 | 3946 0 3946 | 3010 0 3010 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915 |

Таблица 1.4.7. Удельные расходы условного топлива

| Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы условного топлива на отпущенную электроэнергию | г.у.т./кВтхч | 268,5 | 286,4 | 286,2 | 287,2 |
| Расходы условного топлива на отпущенную теплоэнергию | кг у.т./Гкал | 165,3 | 169,8 | 166,0 | 164,5"; |

1.6. В подпункте 1.6.1:

таблицы 1.6.1 и 1.6.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.6.1. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода фактически за 2022 год

| Потребители | Потребление тепловой энергии за 2022 год, Гкал/год |
| --- | --- |

| Жилой фонд (население) | 781800,39 |
| --- | --- |
| Бюджетные организации и учреждения | 204896,79 |
| Прочие потребители | 139295,27 |
| Внутрихозяйственный оборот | 2115,89 |
| Итого | 1128108,33 |

Таблица 1.6.2. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода в 2022 году и плановое потребление 
в 2024 году

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2022 год (факт) | Полезный отпуск тепловой энергии на 2024 год (план) |
| --- | --- | --- |
|  | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Великий Новгород | 1 277 937,60 | 1 128 108,33 | 2 315 858,14 | 149 829,27 | 1 201 025,66 | 1 052 368,68 | 2 297 742,19 | 148 656,98 |
| Котельная № 1, Цветоч- ный пер., д. 9 | 33 904,34 | 33 845,47 | 910,00 | 58,88 | 32 176,49 | 32 112,11 | 995,00 | 64,38 |
| Котельная № 10, Нехин-ская ул., д. 34, корп. 3 | 20 987,32 | 16 085,76 | 75 758,32 | 4 901,56 | 19 834,24 | 14 926,89 | 75 847,79 | 4 907,35 |
| Котельная № 11, Черепич-ная ул. | 2 411,67 | 2 411,67 | 0 | 0 | 2 432,25 | 2 432,25 | 0 | 0 |
| Котельная № 12, Страти-латовская ул., д. 17а | 18 501,38 | 18 501,38 | 0 | 0 | 16 913,88 | 16 913,88 | 0 | 0 |
| Котельная № 13, Яков-лева ул., д. 1а | 5 326,36 | 5 326,36 | 0 | 0 | 4 709,85 | 4 709,85 | 0 | 0 |
| Котельная № 14, ул. Кабе-рова-Власьевская, д. 21, корп. 1 | 10 172,77 | 9 567,28 | 9 358,51 | 605,50 | 9 520,78 | 8 936,80 | 9 025,98 | 583,98 |
| Котельная № 15М, ул. Свя-зи, д. 5, корп. 1 (лит. Б) | 15 398,32 | 12 011,21 | 52 351,04 | 3 387,11 | 14 948,52 | 11 602,44 | 51 716,90 | 3 346,08 |
| Котельная № 16, Псков-ская ул., д. 42а | 32 133,02 | 24 532,07 | 117 479,84 | 7 600,95 | 30 147,71 | 22 557,07 | 117 320,66 | 7 590,65 |
| Котельная № 17, ул. Дер-жавина, д. 11, корп. 4 | 7 443,68 | 5 595,02 | 28 572,71 | 1 848,65 | 6 836,40 | 4 994,11 | 28 474,27 | 1 842,29 |
| Котельная № 18, Сен- ная ул., д. 7, корп. 1 | 1 283,24 | 1 283,24 | 0 | 0 | 1 115,37 | 1 115,37 | 0 | 0 |
| Котельная № 19, Берего-вая ул., д. 44, стр. 1 | 3 187,23 | 2 522,40 | 10 275,64 | 664,83 | 2 758,41 | 2 411,14 | 5 367,35 | 347,27 |
| Котельная № 2, Чудин-цева ул., д. 9, корп. 1 | 6 669,70 | 6 110,53 | 8 642,51 | 559,17 | 6 075,73 | 5 505,03 | 8 820,75 | 570,70 |
| Котельная № 20, Николь-ская ул., д. 14а | 7 975,20 | 7 651,64 | 5 001,00 | 323,56 | 7 685,12 | 7 361,56 | 5 001,00 | 323,56 |
| Котельная № 21, Большая Московская ул., д. 67, стр. 2 | 3 548,94 | 3 548,94 | 0 | 0 | 3 296,38 | 3 296,38 | 0 | 0 |
| Котельная № 23, Большая Московская ул., д. 25а | 10 263,75 | 10 033,77 | 3 554,47 | 229,97 | 9 713,59 | 9 483,61 | 3 554,47 | 229,97 |
| Котельная № 24, мкр. Вол-ховский, Керамическая ул., д. 4/1 | 13 926,34 | 12 412,75 | 23 393,93 | 1 513,59 | 13 506,97 | 11 998,71 | 23 311,50 | 1 508,25 |
| Котельная № 25М, просп. Мира, д. 53, корп. 1 | 371,69 | 371,69 | 0 | 0 | 454,77 | 454,77 | 0 | 0 |
| Котельная № 26, Тихвин-ская ул., д. 13, корп. 1 | 4 655,11 | 4 128,34 | 8 141,83 | 526,78 | 4 557,29 | 3 973,58 | 9 021,82 | 583,71 |
| Котельная № 27, ул. Т. Фрунзе-Оловянка, д. 21а | 6 725,22 | 6 363,12 | 5 596,56 | 362,10 | 6 397,31 | 6 035,56 | 5 591,22 | 361,75 |
| Котельная № 28М, Завок-зальная ул., д. 5, корп. 2 | 8 909,08 | 7 702,05 | 18 655,90 | 1 207,04 | 8 197,17 | 7 033,78 | 17 981,32 | 1 163,39 |
| Котельная № 29, Воскре-сенский бульв., д. 11а | 13 755,79 | 13 031,68 | 11 191,84 | 724,11 | 13 352,00 | 12 618,89 | 11 330,98 | 733,11 |
| Котельная № 30, Застав- ная ул., д. 2, корп. 7 | 12 987,94 | 12 987,94 | 0 | 0 | 12 297,49 | 12 297,49 | 0 | 0 |
| Котельная № 31, Михай-лова ул., д. 11а | 9 156,23 | 9 156,23 | 0 | 0 | 8 935,95 | 8 935,95 | 0 | 0 |
| Котельная № 32М, Мало-вишерская ул., д. 3 | 3 856,34 | 2 907,54 | 14 664,64 | 948,80 | 3 707,46 | 2 757,95 | 14 675,52 | 949,51 |
| Котельная № 33, мкр. Кре-чевицы | 12 385,22 | 11 905,79 | 7 409,93 | 479,42 | 11 566,79 | 11 100,51 | 7 206,74 | 466,28 |
| Котельная № 34, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 39, стр. 4 | 48 492,03 | 45 281,90 | 49 615,69 | 3 210,14 | 46 835,35 | 43 738,23 | 47 868,96 | 3 097,12 |
| Котельная № 35, Берего-вая ул., д. 7 | 1 187,63 | 1 118,63 | 1 066,41 | 69,00 | 1 133,61 | 1 056,46 | 1 192,32 | 77,14 |
| Котельная № 36, ул. Коче-това, д. 35, корп. 5 | 37 716,73 | 31 398,43 | 97 655,39 | 6 318,30 | 35 978,69 | 29 818,27 | 95 215,18 | 6 160,42 |
| Котельная № 37, Берего-вая ул., д. 51, корп. 1 | 6 546,32 | 5 556,50 | 15 298,56 | 989,82 | 6 214,98 | 5 232,78 | 15 180,77 | 982,20 |
| Котельная № 38, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 112 | 33 102,81 | 27 692,48 | 83 621,81 | 5 410,33 | 30 132,92 | 24 773,06 | 82 841,75 | 5 359,86 |
| Котельная № 39, ул. Рах-манинова, д. 11, корп. 2 | 12 045,87 | 9 595,31 | 37 875,76 | 2 450,56 | 11 335,73 | 8 842,45 | 38 535,99 | 2 493,28 |
| Котельная № 3А, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 64 | 3 770,74 | 3 770,74 | 0 | 0 | 3 636,12 | 3 636,12 | 0 | 0 |
| Котельная № 4, Воскре-сенский бульв., д. 10, корп. 2 | 9 977,24 | 9 749,13 | 3 525,80 | 228,12 | 9 526,35 | 9 299,74 | 3 502,34 | 226,60 |
| Котельная № 40, ул. Зе-линского, д. 11 | 6 321,94 | 5 522,76 | 12 352,15 | 799,18 | 6 092,73 | 5 267,69 | 12 751,80 | 825,04 |
| Котельная № 41 ул. Щусе-ва, д. 9 | 44 259,33 | 35 947,54 | 128 466,59 | 8 311,79 | 42 472,85 | 34 081,84 | 129 691,00 | 8 391,01 |
| Котельная № 42, ул. Павла Левитта, д. 22, корп. 1 | 5 485,28 | 5 117,22 | 5 688,77 | 368,06 | 5 252,12 | 4 884,06 | 5 688,77 | 368,06 |
| Котельная № 43А, Парко-вая ул., д. 5, корп. 1 | 24 352,39 | 21 663,12 | 41 565,25 | 2 689,27 | 22 977,50 | 20 348,92 | 40 627,28 | 2 628,59 |
| Котельная № 44, ул. Дер-жавина, д. 1, корп. 2 | 30 104,95 | 25 054,32 | 78 062,36 | 5 050,63 | 26 979,14 | 22 455,56 | 69 916,30 | 4 523,58 |
| Котельная № 45, Козьмо-демьянская ул., д. 3а | 4 326,03 | 4 326,03 | 0 | 0 | 4 098,64 | 4 098,64 | 0 | 0 |
| Котельная № 46А, ул. Сво-боды, д. 15, корп. 1 | 26 867,95 | 24 160,79 | 41 841,69 | 2 707,16 | 25 790,44 | 22 951,36 | 43 880,71 | 2 839,08 |
| Котельная № 47М, Кремль, стр. 32 | 5 650,08 | 5 650,08 | 0 | 0 | 5 608,74 | 5 608,74 | 0 | 0 |
| Котельная № 48, Вито-славлицы, стр. 2 | 588,57 | 588,57 | 0 | 0 | 733,72 | 733,72 | 0 | 0 |
| Котельная № 49, Большая Московская ул., д. 114 | 28 850,62 | 24 038,98 | 74 368,56 | 4 811,65 | 27 584,32 | 22 774,08 | 74 346,91 | 4 810,24 |
| Котельная № 5, Большая Конюшенная ул., д. 4 | 12 521,67 | 12 064,76 | 7 061,93 | 456,91 | 11 822,35 | 11 424,39 | 6 150,88 | 397,96 |
| Котельная № 50А, просп. Александра Кор-сунова, д. 29, корп. 4 | 24 894,14 | 23 538,95 | 20 945,81 | 1 355,19 | 22 178,90 | 20 681,13 | 23 149,43 | 1 497,77 |
| Котельная № 51, ул. М. Джалиля-Духов-ская, д. 24, корп. 1 | 4 872,74 | 4 872,74 | 0 | 0 | 4 617,14 | 4 617,14 | 0 | 0 |
| Котельная № 52М, Михай-лова ул., д. 42 | 849,56 | 849,56 | 0 | 0 | 813,44 | 813,44 | 0 | 0 |
| Котельная № 53М, Сыр-ковское шоссе, д. 36, стр. 3 | 996,39 | 871,39 | 1 931,99 | 125,00 | 836,13 | 684,28 | 2 346,88 | 151,84 |
| Котельная № 54, ул. По-пова, д. 6, корп. 4 | 12 168,08 | 12 168,08 | 0 | 0 | 11 145,32 | 11 145,32 | 0 | 0 |
| Котельная № 55М, ул. Рах-манинова, д. 8 | 1 450,73 | 1 182,41 | 4 147,16 | 268,32 | 1 212,19 | 944,28 | 4 140,80 | 267,91 |
| Котельная № 56М, Озёр-ная ул., д. 13 | 1 630,58 | 1 523,57 | 1 654,00 | 107,01 | 1 764,45 | 1 745,49 | 293,00 | 18,96 |
| Котельная № 57, ул. Павла Левитта, д. 10, корп. 3 | 20 624,75 | 18 524,81 | 32 456,49 | 2 099,93 | 19 654,17 | 17 586,22 | 31 962,14 | 2 067,95 |
| Котельная № 58М, Реч- ная ул., д. 37 | 566,66 | 541,49 | 388,95 | 25,17 | 397,16 | 268,35 | 1 991,00 | 128,82 |
| Котельная № 59М, Боль-шая Санкт-Петербург- ская ул., д. 76, корп. 1 | 1 286,88 | 1 160,01 | 1 960,92 | 126,87 | 1 219,03 | 1 092,15 | 1 960,92 | 126,87 |
| Котельная № 6, Козь-модемьянская ул., д. 12, корп. 1 | 12 774,00 | 12 424,93 | 5 395,28 | 349,07 | 12 016,48 | 11 705,08 | 4 812,98 | 311,40 |
| Котельная № 60, ул. Ломо-носова, д. 28, корп. 1 | 21 154,10 | 18 859,43 | 35 466,29 | 2 294,67 | 19 671,87 | 17 433,55 | 34 595,48 | 2 238,33 |
| Котельная № 61, просп. Мира, д. 19, корп. 3 | 13 324,85 | 10 575,36 | 42 495,94 | 2 749,49 | 12 402,46 | 9 098,50 | 51 065,72 | 3 303,95 |
| Котельная № 62, Псков-ская ул., д. 24, корп. 1 | 24 279,10 | 22 530,85 | 27 020,82 | 1 748,25 | 23 033,77 | 21 263,60 | 27 359,73 | 1 770,17 |
| Котельная № 63, ул. Мен-делеева, д. 5 | 74 541,57 | 70 738,84 | 58 774,76 | 3 802,73 | 68 865,87 | 65 107,56 | 58 088,13 | 3 758,30 |
| Котельная № 64, ул. Гер-мана, д. 23а | 29 829,66 | 27 639,17 | 33 856,13 | 2 190,49 | 28 242,45 | 26 124,86 | 32 729,48 | 2 117,60 |
| Котельная № 65, Октябрь-ская ул., д. 4, корп. 3 | 14 613,91 | 13 704,52 | 14 055,47 | 909,39 | 13 589,16 | 12 688,61 | 13 918,82 | 900,55 |
| Котельная № 66, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 161а | 10 094,64 | 8 175,04 | 29 669,29 | 1 919,60 | 9 342,92 | 7 425,18 | 29 640,58 | 1 917,75 |
| Котельная № 67М, Старо-русский бульв., д. 31а | 2 870,08 | 2 115,24 | 11 666,80 | 754,84 | 2 771,10 | 2 019,37 | 11 618,68 | 751,73 |
| Котельная № 68, Большая Московская ул., д. 49, корп. 4 | 17 748,49 | 16 783,77 | 14 910,79 | 964,73 | 16 660,39 | 15 706,60 | 14 741,79 | 953,79 |
| Котельная № 70, Берего- вая ул., д. 56, стр. 1 | 3 959,94 | 3 323,10 | 9 842,98 | 636,84 | 3 763,37 | 3 121,91 | 9 914,32 | 641,46 |
| Котельная № 71, Сырков-ское шоссе, д. 23 | 293 422,23 | 243 606,99 | 769 941,88 | 49 815,24 | 274 029,26 | 225 002,93 | 757 748,52 | 49 026,33 |
| Котельная № 72М, Псков-ская ул., д. 29а | 2 540,30 | 1 816,11 | 11 193,00 | 724,19 | 2 478,98 | 1 754,79 | 11 193,00 | 724,19 |
| Котельная № 73К, Псков-ская ул., д. 28, секц. 2 | 1 492,37 | 1 148,54 | 5 314,28 | 343,83 | 1 419,69 | 1 077,93 | 5 282,30 | 341,76 |
| Котельная № 74К, Псков-ская ул., д. 28, секц. 6 | 1 299,50 | 1 032,00 | 4 134,35 | 267,49 | 1 228,48 | 967,88 | 4 027,80 | 260,60 |
| Котельная № 75К, Октябрьская ул., д. 10 | 1 201,51 | 962,84 | 3 688,99 | 238,68 | 1 089,78 | 862,94 | 3 506,00 | 226,84 |
| Котельная № 76К Октябрьская ул., д. 10 | 501,28 | 437,00 | 993,52 | 64,28 | 459,95 | 402,98 | 880,42 | 56,96 |
| Котельная № 77К, ул. Рах-манинова, д. 10 | 1 862,84 | 1 310,49 | 8 537,15 | 552,35 | 1 736,14 | 1 197,03 | 8 332,57 | 539,12 |
| Котельная № 78М, ул. 20 Января, д. 4а | 17 189,67 | 13 479,21 | 57 348,65 | 3 710,46 | 16 694,76 | 12 963,61 | 57 668,48 | 3 731,15 |
| Котельная № 79М, Мало-вишерская ул., д. 5, корп. 1 | 732,00 | 539,47 | 2 975,73 | 192,53 | 1 886,54 | 1 386,40 | 7 730,10 | 500,14 |
| Котельная № 7а, ул. Панкратова, д. 30, корп. 1 | 24 258,60 | 24 224,10 | 533,25 | 34,50 | 22 931,08 | 22 896,58 | 533,25 | 34,50 |
| Котельная № 8, ул. Гера-сименко-Маницына, д. 9а | 8 248,69 | 8 248,69 | 0 | 0 | 7 886,42 | 7 886,42 | 0 | 0 |
| Котельная № 80, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 99 | 3 479,62 | 2 608,56 | 13 463,06 | 871,06 | 2 887,89 | 2 124,89 | 11 792,90 | 763,00 |
| Котельная № 9, Хутын-ская ул., д. 1 | 11 305,29 | 10 961,50 | 5 313,60 | 343,79 | 10 101,62 | 9 768,83 | 5 143,55 | 332,79 |
| Котельная № 69, Нехин-ская ул., д. 1а (внутрихоз.) | 1 325,95 | 1 325,95 | 0 | 0 | 1 197,25 | 1 197,25 | 0 | 0 |
| Котельная № 27, Псков-ская ул., д. 50, Гидроме-лиоративный техникум (ГТМ) | 5 488,36 | 5 058,04 | 6 755,44 | 430,32 | 4 493,05 | 4 051,02 | 6 939,21 | 442,03 |
| Котельная № 15, п. Энер-гетиков + база площадки ПАО Акрон | 807,60 | 807,60 | 0 | 0 | 815,86 | 815,86 | 0 | 0 |
| Котельная № 5, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 181а (Новгородский район теплоснабжения ООО "ТК Новгородская") | 146,89 | 146,89 | 0 | 0 | 146,89 | 146,89 | 0 | 0"; |

позицию "ТЭЦ ПАО "ТГК-2" по Новгородской области" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Таблица 1.6.5. Отпуск тепла потребителям Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Параметр | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915 |

Ввиду того, что потребители Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" (ПАО "Акрон", ООО "Трест-2", ООО "Росконсервпродукт") подключены непосредственно к коллекторам (там же находится граница балансовой принадлежности), а ООО "ПГТ-СТРОЙ" подключено к сетям ПАО "Акрон", статью сетевых потерь выделять нецелесообразно по причине отсутствия на балансе Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" тепловых сетей. Весь отпуск потребляется потребителями в полном объеме.

В таблицах 1.6.6 и 1.6.7 приведены среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2019 - 2022 годы.

Таблица 1.6.6. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2021 год, Гкал/ч

| Вид тепловой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 12 ата | 109,1 | 116,0 | 134,1 | 74,5 | 43,9 | 33,8 | 37,9 | 54,3 | 90,2 | 102,9 | 120,4 | 159,5 | 88,5 |
| Пар 27+40 ата | 123,7 | 129,6 | 130,6 | 114,0 | 121,5 | 114,0 | 125,3 | 156,9 | 155,0 | 159,4 | 167,4 | 180,3 | 138,8 |
| Горячая вода | 23,5 | 27,0 | 20,5 | 11,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 15,2 | 24,5 | 18,9 |

Таблица 1.6.7. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2022 год, Гкал/ч

| Вид тепловой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 12 ата | 123,5 | 106,1 | 98,5 | 113,9 | 105,5 | 70 | 34,3 | 31,2 | 61,5 | 85,3 | 104,3 | 111,7 | 87 |
| Пар 27+40 ата | 178,2 | 160,8 | 146,3 | 145,3 | 117,6 | 147 | 152,2 | 158,2 | 63,7 | 145,6 | 135 | 146 | 148 |
| Горячая вода | 21,6 | 18,3 | 17,7 | 12,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 20,7 | 18,5 |

Максимально достигнутые нагрузки суммарно по всем параметрам представлены в таблице 1.6.8. Максимум достигнутой нагрузки в горячей воде за период 2019 - 2022 годов составил 45,9 Гкал/час при температуре наружного воздуха - 9,7 °С.

Таблица 1.6.8. Суммарные максимально достигнутые нагрузки по всем параметрам

| Нагрузка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная суточная, Гкал/сут. | 6249 | 6961 | 9430 | 8722 |
| Максимальная часовая, Гкал/час | 260 | 290 | 393 | 363"; |

в позиции "Прочие районы новой застройки":

абзацы и таблицы 1.6.18, 1.6.19, 1.6.20, 1.6.21, 1.6.22, 1.6.23 изложить в следующей редакции:

"Теплоснабжение больницы и прачечной ГОБУЗ "Новгородский клинический специализированный центр фтизиопульмонологии" (Великий Новгород, Парковая ул., д. 11) предполагается осуществить от существующей котельной № 43а  тепловой мощностью 0,170866  Гкал/час.

Таблица 1.6.18. Тепловые нагрузки Парковой ул., д. 11

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,170866 |
| Потери 5 % | 0,0085433 |
| Итого | 0,1794093 |

Теплоснабжение здания Фондохранилища в квартале 135 города предполагается осуществить от существующей котельной № 1 тепловой мощностью 0,863 Гкал/час.

Таблица 1.6.19. Тепловые нагрузки квартала 135 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,863 |
| Потери 5 % | 0,04315 |
| Итого | 0,90615 |

Теплоснабжение здания музыкального корпуса колледжа искусств им. С.В. Рахманинова ГБПОУ "Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова" (Великий Новгород, Большая Московская ул., д. 70) предполагается  осуществить от существующей котельной № 30 тепловой мощностью 0,2744 Гкал/час.

Таблица 1.6.20. Тепловые нагрузки Большой Московской ул., д. 70

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,2744 |
| Потери 5 % | 0,01372 |
| Итого | 0,28812 |

Теплоснабжение реконструируемого здания Новгородского академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского, расположенного по адресу: Великий Новгород, Великая ул., д. 14, предполагается осуществить от существующей котельной № 13 с увеличением тепловой мощности на  0,852573 Гкал/час.

Таблица 1.6.21. Тепловые нагрузки квартала 80 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,852573 |
| Потери 5 % | 0,04263 |
| Итого | 0,895203 |

Теплоснабжение реконструируемого здания МЧС в квартале 232 города предполагается осуществить от существующей котельной № 71 с увеличением тепловой мощности на 0,393998 Гкал/час.

Таблица 1.6.22. Тепловые нагрузки квартала 232 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,393998 |
| Потери 5 % | 0,0197 |
| Итого | 0,413698 |

Теплоснабжение проектируемого нового здания ОАУСО "Новгородский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 
в квартале 17 города предполагается осуществить от существующей котельной № 37 с увеличением тепловой мощности 
на 0,428916 Гкал/час.

Таблица 1.6.23. Тепловые нагрузки квартала 17 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,428916 |
| Потери 5 % | 0,0214458 |
| Итого | 0,4503618"; |

дополнить абзацами и таблицами 1.6.24, 1.6.25, 1.6.26, 1.6.27, 1.6.28, 1.6.29, 1.6.30 следующего содержания:

"Теплоснабжение реконструируемого здания ГОБУЗ "Областной клинический родильный дом" в микрорайоне 6 города предполагается осуществить от существующей котельной № 44 с увеличением тепловой мощности на 0,603 Гкал/час.

Таблица 1.6.24. Тепловые нагрузки микрорайона 6 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,603 |
| Потери 5 % | 0,03015 |
| Итого | 0,63315 |

Теплоснабжение объекта "Многоквартирный жилой дом", проектируемого по адресу: Великий Новгород, Нехинская ул., земельный участок с кадастровым номером 53:23:8100600:2903, ООО СЗ "СК "Возрождение-23", предполагается осуществить от существующей котельной № 60 тепловой мощностью 0,197 Гкал/час.

Таблица 1.6.25. Тепловые нагрузки земельного участка с кадастровым номером 53:23:8100600:2903

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,197 |
| Потери 5 % | 0,00985 |
| Итого | 0,20685 |

Теплоснабжение объекта "Многоквартирный жилой дом", проектируемого по адресу: Великий Новгород, Нехинская ул., земельный участок с кадастровым номером 53:23:8100600:2904, ООО СЗ "СК "Возрождение-23", предполагается осуществить от существующей котельной № 60 тепловой мощностью 0,197 Гкал/час.

Таблица 1.6.26. Тепловые нагрузки земельного участка с кадастровым номером 53:23:8100600:2904

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,197 |
| Потери 5 % | 0,00985 |
| Итого | 0,20685 |

Теплоснабжение объекта "Многоквартирный жилой дом", проектируемого по адресу: Великий Новгород, Нехинская ул., земельный участок с кадастровым номером 53:23:8100600:2905, ООО СЗ "СК "Возрождение-23", предполагается осуществить от существующей котельной № 60 тепловой мощностью 0,197 Гкал/час.

Таблица 1.6.27. Тепловые нагрузки земельного участка с кадастровым номером 53:23:8100600:2905

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,197 |
| Потери 5 % | 0,00985 |
| Итого | 0,20685 |

Теплоснабжение объекта "Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 2 корпус", проектируемого по адресу: Великий Новгород, Большая Московская ул., земельный участок с кадастровым номером 53:23:7400600:66, 
ООО СЗ "СК "Возрождение-21", предполагается осуществить от существующей котельной № 44 тепловой мощностью 
0,92 Гкал/час.

Таблица 1.6.28. Тепловые нагрузки земельного участка с кадастровым номером 53:23:7400600:66

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,92 |
| Потери 5 % | 0,046 |
| Итого | 0,966 |

Теплоснабжение гостиничного комплекса по адресу: Великий Новгород, Великая ул., д. 8, корп. 2, ООО "Хаммер" предполагается осуществить от существующей котельной № 13 тепловой мощностью 0,45 Гкал/час.

Таблица 1.6.29. Тепловые нагрузки микрорайона 6 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,45 |
| Потери 5 % | 0,0225 |
| Итого | 0,4725 |

Теплоснабжение гостиничного комплекса по адресу: Великий Новгород, Яковлева ул., д. 1а, ООО "Хаммер" предполагается осуществить от существующей котельной № 13 тепловой мощностью 1,527 Гкал/час.

Таблица 1.6.30. Тепловые нагрузки Яковлева ул., д. 1а

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 1,527 |
| Потери 5 % | 0,07635 |
| Итого | 1,60335"; |

1.7. В пункте 1.7:

таблицы 1.7.1 - 1.7.3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.7.1. Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2022 год, Гкал/час

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | 924,119 |
| --- | --- |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2022 год | 705,537 |

Таблица 1.7.2. Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2018 - 2022 годы

| Параметр | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1537138 | 1398392 | 1345758 | 1539190 | 1491685,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе расход на хозяйственные нужды |  | 18893 | 18604 | 17019 | 17977 | 17867,21 |
| Отпуск тепла потребителям | Гкал | 1518245 | 1379788 | 1328739 | 1521213 | 1473818,30 |
| в том числе потери в тепловых сетях |  | 120706 | 119691 | 120817 | 120780 | 121747,33 |
| Предъявлено тепловой энергии потребителям, всего | Гкал | 1397539 | 1260097 | 1207921 | 1400413 | 1277937,60 |
| в том числе отопление, вентиляция, теплоноситель |  | 1103533 | 1026566 | 977608 | 1164356 | 1128108,33 |
| ГВС |  | 294006 | 233531 | 230313 | 236057 | 149829,27 |
| Потреблено тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 1352070,97 |
| в том числе отопление, вентиляция, теплоноситель |  |  |  |  |  | 1126032,21 |
| ГВС |  |  |  |  |  | 226038,76 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 215,363 | 192,955 | 185,347 | 213,253 | 203,278 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 164,41 | 162,12 | 162,09 | 162,57 | 160,74 |

Таблица 1.7.3. Характеристики котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", по состоянию на 1 января 2023 года

| № котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная мощность по договорам, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  | отопление | ГВС | всего | отопление | вентиляция | ГВС | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 0 | 22,765 | 16,979 | 1,741 | 2,322 | 21,042 |
| 2 | 3,98 | 0 | 3,98 | 3,2257 | 0,754 | 0 | 3,9797 |
| 3а | 2,6 | 0 | 2,6 | 2,268 | 0,327 | 0 | 2,595 |
| 4 | 6,8 | 1,3 | 8,1 | 5,002 | 0 | 0,157 | 5,159 |
| 5 | 8,065 | 0 | 8,065 | 6,841 | 0,032 | 0,34 | 7,213 |
| 6 | 8,58 | 0 | 8,58 | 7,476 | 0,578 | 0,225 | 8,279 |
| 7а | 14,62 | 0 | 14,62 | 12,331 | 0,271 | 0,738 | 13,34 |
| 8 | 5,639 | 0 | 5,639 | 4,186 | 0 | 0,340 | 4,526 |
| 9 | 6,6 | 2,9 | 9,5 | 5,328 | 0,176 | 0,872 | 6,376 |
| 10 | 13 | 0 | 13 | 7,728 | 0,216 | 2,293 | 10,237 |
| 11М | 3,405 | 0 | 3,405 | 1,663 | 0,001 | 0,263 | 1,927 |
| 12 | 10,316 | 0 | 10,316 | 9,704 | 0 | 0 | 9,704 |
| 13 | 7,72 | 0 | 7,72 | 2,692 | 1,048 | 0,371 | 4,111 |
| 14 | 6,879 | 0 | 6,879 | 5,33 | 0 | 0,404 | 5,734 |
| 15 | 11,18 | 0 | 11,18 | 7,028 | 0,176 | 1,93 | 9,134 |
| 16 | 21,28 | 0 | 21,28 | 12,892 | 0,062 | 4,398 | 17,352 |
| 17 | 6,02 | 0 | 6,02 | 2,481 | 0 | 1,314 | 3,795 |
| 18 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,545 | 0,075 | 0 | 0,62 |
| 19 | 2,15 | 0 | 2,15 | 1,287 | 0,147 | 0,385 | 1,819 |
| 20 | 8,5775 | 0,9225 | 9,5 | 4,692 | 0 | 0,311 | 5,003 |
| 21 | 3,4 | 0 | 3,4 | 1,701 | 0 | 0 | 1,701 |
| 22М | 1 | 0 | 1 | 0,427 | 0 | 0,450 | 0,877 |
| 23 | 7,2 | 2,15 | 9,35 | 5,226 | 0 | 0,117 | 5,343 |
| 24 | 11,352 | 0 | 11,352 | 7,476 | 0,834 | 0,753 | 9,063 |
| 25М | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,237 | 0 | 0 | 0,237 |
| 26 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,94 | 0 | 0,341 | 3,281 |
| 27 | 4,5 | 1,187 | 5,687 | 3,381 | 0,286 | 0,32 | 3,987 |
| 28М | 5,65 | 0 | 5,65 | 2,561 | 0,333 | 1,19 | 4,084 |
| 29 | 8,9 | 1,3 | 10,2 | 7,232 | 0,214 | 0,187 | 7,633 |
| 30 | 7,85 | 0 | 7,85 | 6,264 | 0 | 0 | 6,264 |
| 31 | 6,4 | 0 | 6,4 | 5,7 | 0,24 | 0 | 5,94 |
| 32М | 2,752 | 0 | 2,752 | 1,571 | 0 | 1,181 | 2,752 |
| 33 | 9,46 | 0 | 9,46 | 6,951 | 0,088 | 0,413 | 7,452 |
| 34 | 51,848 | 0 | 51,848 | 22,27 | 1,678 | 2,156 | 26,104 |
| 35 | 1,186 | 0 | 1,186 | 0,857 | 0 | 0,144 | 1,001 |
| 36 | 24,9 | 0 | 24,9 | 16,939 | 0,048 | 3,234 | 20,221 |
| 37 | 6,018 | 0 | 6,018 | 3,421 | 0,142 | 0,958 | 4,521 |
| 38 | 19,5 | 0 | 19,5 | 14,371 | 0,331 | 3,524 | 18,226 |
| 39 | 6,86 | 3,2 | 10,06 | 5,011 | 0,105 | 1,171 | 6,287 |
| 40 | 5,589 | 0 | 5,589 | 2,177 | 0,525 | 0,580 | 3,282 |
| 41 | 24,9 | 0 | 24,9 | 17,081 | 0,174 | 4,365 | 21,62 |
| 42 | 3,422 | 0 | 3,422 | 2,79 | 0 | 0,334 | 3,124 |
| 43а | 19,77 | 0 | 19,77 | 9,341 | 0,063 | 1,41 | 10,814 |
| 44 | 19,5 | 0 | 19,5 | 10,335 | 2,104 | 4,06 | 16,499 |
| 45 | 2,58 | 0 | 2,58 | 2,4 | 0 | 0 | 2,4 |
| 46а | 15,48 | 0 | 15,48 | 12,783 | 0 | 1,030 | 13,813 |
| 47М | 3,27 | 0 | 3,27 | 3,017 | 0,246 | 0 | 3,263 |
| 48 | 0,32 | 0 | 0,32 | 0,128 | 0,088 | 0,08 | 0,296 |
| 49 | 18,487 | 0 | 18,487 | 12,409 | 0,38 | 2,223 | 15,012 |
| 50а | 12,554 | 0 | 12,554 | 10,596 | 0 | 0,871 | 11,467 |
| 51 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,863 | 0,1 | 0,069 | 3,032 |
| 52М | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,491 | 0 | 0 | 0,491 |
| 53М | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,43 | 0 | 0,276 | 0,706 |
| 54 | 6,79 | 0 | 6,79 | 6,604 | 0,065 | 0 | 6,669 |
| 55М | 1,238 | 0 | 1,238 | 0,593 | 0 | 0,584 | 1,177 |
| 56М | 2,631 | 0 | 2,631 | 0,6052 | 1,237 | 0,722 | 2,564 |
| 57 | 14,62 | 0 | 14,62 | 8,664 | 1,662 | 1,529 | 11,855 |
| 58М | 0,430 | 0 | 0,430 | 0,165 | 0,084 | 0,165 | 0,414 |
| 59М | 0,809 | 0 | 0,809 | 0,758 | 0 | 0,051 | 0,809 |
| 60 | 10,5 | 2,52 | 13,02 | 9,669 | 0,19 | 0,987 | 10,846 |
| 61 | 10,83 | 0 | 10,83 | 5,885 | 0,067 | 1,980 | 7,932 |
| 62 | 17,5 | 0 | 17,5 | 12,362 | 0,088 | 1,113 | 13,563 |
| 63 | 56,265 | 0 | 56,265 | 30,739 | 0,869 | 3,585 | 35,193 |
| 64 | 25,227 | 0 | 25,227 | 14,515 | 1,673 | 2,862 | 19,05 |
| 65 | 8,942 | 0 | 8,942 | 7,112 | 0,048 | 0,578 | 7,738 |
| 66 | 10,316 | 0 | 10,316 | 4,434 | 0,332 | 1,354 | 6,12 |
| 67М | 2,494 | 0 | 2,494 | 1,134 | 0 | 1,099 | 2,233 |
| 68 | 10,83 | 0 | 10,83 | 8,51 | 0,112 | 0,555 | 9,177 |
| 69 | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,562 | 0,03 | 0,254 | 0,846 |
| 70 | 1,686 | 0 | 1,686 | 1,096 | 0 | 0,522 | 1,618 |
| 71 ЛБК | 206,67 | 0 | 206,67 | 122,186 | 11,17 | 28,163 | 161,519 |
| 72М | 2,236 | 0 | 2,236 | 0,818 | 0 | 1,102 | 1,920 |
| 73К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,537 | 0 | 0,334 | 0,871 |
| 74К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,358 | 0,036 | 0,457 | 0,851 |
| 75К | 0,756 | 0 | 0,756 | 0,346 | 0 | 0,372 | 0,718 |
| 76К | 0,578 | 0 | 0,578 | 0,299 | 0 | 0,11 | 0,409 |
| 77К | 1,926 | 0 | 1,926 | 0,631 | 0,149 | 0,739 | 1,519 |
| 78М | 12,9 | 0 | 12,9 | 6,869 | 0,187 | 2,025 | 9,081 |
| 79М | 1,548 | 0 | 1,548 | 0,375 | 0,024 | 0,687 | 1,086 |
| 80М | 2,124 | 0 | 2,124 | 0,83 | 0 | 1,03 | 1,86 |
| 81М | 4,987 | 0 | 4,987 | 1,006 | 0 | 0,464 | 1,47 |
| 5 | 0,086 | 0 | 0,086 | 0,079 | 0 | 0 | 0,079 |
| 15 | 0,43 | 0 | 0,43 | 0,37 | 0 | 0 | 0,37 |
| 27 | 3,000 | 0,913 | 3,913 | 2,918 | 0 | 0,324 | 3,242"; |

позицию "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Установленная тепловая мощность Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"на конец 2022 года в целом составляет 744 Гкал по котлам, 557 Гкал по отпускаемому теплу, в том числе 370 Гкал по отборам турбин.

Для обеспечения надежности снабжения паром потребителей по категории № 1 в схеме имеются РОУ-140/1,2-2,5 ата, производительность 150 т/ч – 1 шт., БРОУ-140/10-16 ата, производительность 250 т/ч – 1 шт., подключенные к общестанционному коллектору острого пара.

В таблице 1.7.7 представлен баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за период 2019 - 2022 годов.

Таблица 1.7.7. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2019 - 2022 годы

| Параметр | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 | 2078201 1991647 86554 | 2128395 2059470 68925 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 | 3946 0 3946 | 3010 0 3010 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915 |

Таблица 1.7.8. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2019 - 2022 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2022 году | Гкал/час | 363 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 338 |
| горячая вода |  | 25 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2022 году | % | 43,94"; |

1.8. В пункте 1.8 таблицу 1.8.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.8.1. Сравнение балансов

| № котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Фактическая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Загрузка котельной по факту, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 3,98 | 3,9797 | 100 |
| 3а | 2,6 | 2,595 | 99,8 |
| 4 | 8,1 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 8,065 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 8,58 | 8,279 | 96,5 |
| 7a | 14,62 | 13,34 | 91,2 |
| 8 | 5,639 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 9,5 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 13 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 3,405 | 1,927 | 56,6 |
| 12 | 10,316 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 7,72 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 6,879 | 5,734 | 83,4 |
| 15 | 11,18 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 21,28 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 6,02 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 0,62 | 0,62 | 100 |
| 19 | 2,15 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 9,5 | 5,003 | 52,7 |
| 21 | 3,4 | 1,701 | 50,0 |
| 22М | 1 | 0,877 | 87,7 |
| 23 | 9,35 | 5,343 | 57,1 |
| 24 | 11,352 | 9,063 | 79,8 |
| 25М | 0,912 | 0,237 | 26,0 |
| 26 | 4,3 | 3,281 | 76,3 |
| 27 | 5,687 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 5,65 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 10,2 | 7,633 | 74,8 |
| 30 | 7,85 | 6,264 | 79,8 |
| 31 | 6,4 | 5,94 | 92,3 |
| 32М | 2,752 | 2,752 | 100 |
| 33 | 9,46 | 7,452 | 78,8 |
| 34 | 51,848 | 26,104 | 50,3 |
| 35 | 1,186 | 1,001 | 84,4 |
| 36 | 24,9 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 6,018 | 4,521 | 75,1 |
| 38 | 19,5 | 18,226 | 93,5 |
| 39 | 10,06 | 6,287 | 62,5 |
| 40 | 5,589 | 3,282 | 58,7 |
| 41 | 24,9 | 21,62 | 86,8 |
| 42 | 3,422 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 19,77 | 10,814 | 54,7 |
| 44 | 19,5 | 16,499 | 84,6 |
| 45 | 2,58 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 15,48 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 3,27 | 3,263 | 99,8 |
| 48 | 0,32 | 0,296 | 92,6 |
| 49 | 18,487 | 15,012 | 81,2 |
| 50а | 12,554 | 11,467 | 91,3 |
| 51 | 4,3 | 3,032 | 70,5 |
| 52М | 0,62 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 0,912 | 0,706 | 77,4 |
| 54 | 6,79 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1,238 | 1,177 | 95,1 |
| 56М | 2,631 | 2,564 | 97,5 |
| 57 | 14,62 | 11,855 | 81,1 |
| 58М | 0,430 | 0,414 | 96,3 |
| 59М | 0,809 | 0,809 | 100 |
| 60 | 13,02 | 10,846 | 83,3 |
| 61 | 10,83 | 7,932 | 73,2 |
| 62 | 17,5 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 56,265 | 35,193 | 62,5 |
| 64 | 25,227 | 19,05 | 75,5 |
| 65 | 8,942 | 7,738 | 86,5 |
| 66 | 10,316 | 6,12 | 59,3 |
| 67М | 2,494 | 2,233 | 89,5 |
| 68 | 10,83 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 0,912 | 0,846 | 92,8 |
| 70 | 1,686 | 1,618 | 96,0 |
| 71 ЛБК | 206,67 | 161,519 | 78,2 |
| 72М | 2,236 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 0,988 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 0,988 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 0,756 | 0,718 | 95 |
| 76К | 0,578 | 0,409 | 70,8 |
| 77К | 1,926 | 1,519 | 78,9 |
| 78 | 12,9 | 9,081 | 70,4 |
| 79М | 1,548 | 1,086 | 70,2 |
| 80М | 2,124 | 1,86 | 87,6 |
| 81М | 4,987 | 1,47 | 29,48 |
| 5 | 0,086 | 0,079 | 96,11 |
| 15 | 0,43 | 0,37 | 86,05 |
| 27 | 3,913 | 3,242 | 82,85"; |

1.9. В позиции "Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

таблицу, касающуюся установленной и располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, изложить в следующей редакции:

"Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Год | Электрическая мощность, МВт | Установленная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |

| 2016 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2018 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2019 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2020 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2021 | 361 | 361 | 523 | 370 |
| 2022 | 361 | 361 | 557 | 370"; |

таблицу, касающуюся установленной и располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, изложить в следующей редакции:

"Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Год | Установленная мощность, Гкал/час | Ограничения установленной тепловой мощ-ности, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Расчетное потребле-ние тепловой мощ-ности на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2017 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2018 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2019 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2020 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2021 | 370 | 153 | 523 | - | 523 | 26 | 497 |
| 2022 | 370 | 187 | 557 | - | 557 | 26 | 531"; |

таблицу, касающуюся года ввода в эксплуатацию, наработки и года достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, изложить в следующей редакции:

"Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Станцион-ный номер | Тип котлоагре-гата | Год ввода в эксплуата-цию | Парковый ресурс, часов | Наработка на конец 2022 года, часов | Год достижения паркового ресурса | Назначен-ный ресурс, часов | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТП-87 | 1969 | 225000 | 238324 | 2020 | 268476 | 2 | 2025 |
| 3 | ТП-87 | 1970 | 300000 | 210547 | 2037 | - | - | - |
| 4 | ТП-87 | 1984 | 300000 | 203713 | 2034 | - | - | - |
| 5 | П-137 | 2012 | 200000 | 76490 | 2038 | - | - | -"; |

таблицу, касающуюся года ввода в эксплуатацию, наработки и года достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, изложить в следующей редакции:

"Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Стан-цион-ный номер | Тип турбо-агрегата | Год ввода в эксплуата-цию | Парковый ресурс, часов | Наработка на 01.01.2022, часов | Год достижения паркового ресурса | Норматив-ное коли-чество пусков | Количество пусков | Назначен-ный ресурс, часов | Количество продлений | Год дости-жения на- значенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-50-9,0/1,28 | 1968 | 220000 | 376090 | 2001 | 600 | 318 | 402210 | 4 | 2025 |
| 2 | T-60-130 | 1969 | 220000 | 146122 | 2048 | 600 | 273 | - | - | - |
| 3 | ПТ-80/100-130/13 | 1985 | 220000 | 232464 | 2021 | 600 | 256 | 270000 | 1 | 2027 |
| 4 | ГТЭ-160 | 2012 | 100000 | 80847 | 2024 | 3000 | 117 | - | - | -"; |

таблицу, касающуюся коэффициентов использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", изложить в следующей редакции:

"Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Годы | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 30 | 59 |
| 2018 | 33 | 53 |
| 2019 | 33 | 45 |
| 2020 | 35 | 57 |
| 2021 | 46 | 59 |
| 2022 | 44 | 61"; |

после таблицы, касающейся статистики отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", в абзаце слова "В 2021 году" заменить словами "В 2022 году";

таблицу, касающуюся динамики изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", изложить в следующей редакции:

"Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, часов | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0"; |

таблицу, касающуюся характеристики и расхода твердого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", изложить в следующей редакции:

"Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Год | Уголь |
| --- | --- |
|  | марка угля | калорийность, Qнр, ккал/кг | зольность, Aр, % | влажность, Wр, % | приход, т | расход (сожжено), т | остаток, т |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | уголь кузнецкий марки Т | 5378 | 16,09 | 14,53 | 10005 | 34538 | 13083 |
| 2018 | уголь кузнецкий марки Т | 5 315 | 19,35 | 12 | 200 | 1 713 | 11 570 |
| 2019 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | - | 220(20) | 11350 |
| 2020 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | - | - | 11350 |
| 2021 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | - | - | 11350 |
| 2022 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | - | - | 11350"; |

таблицу, касающуюся эксплуатационных показателей источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", изложить в следующей редакции:

"Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн. кВтхч | 1414,962 | 1814,0 | 1857,751 | 1941,468 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды | млн. кВтхч | 36,863 | 100,026 | 118,311 | 124,447 |
| в том числе расход электрической энергии на ТФУ | млн. кВтхч | 1,305 | 2,716 | 3,040 | 2,661 |
| Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн. кВтхч | 1378,099 | 1713,979 | 1739,440 | 1817,021 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ в том числе: | тыс. Гкал | 1383,963 | 1491,814 | 2078,201 | 2128,395 |
| из производственных отборов | тыс. Гкал | 144,773 | 413,478 | 531,274 | 549,926 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 24,637 | 58,028 | 50,634 | 59,192 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из ПВК | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из РОУ | тыс. Гкал | 1214,553 | 1020,311 | 1496,293 | 1519,277 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВтхч | 2681 | 2 291 | 2609 | 2686 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период в том числе: | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| с паром | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 3793 | 4156 | 4847 | 5215 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 12,259 | 13,280 | 17,303 | 15,664 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электри-ческой энергии группой турбо-агрегатов | ккал/кВтхч | 2709 | 2325 | 2646 | 2349 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г/кВтхч | 268,467 | 286,418 | 286,182 | 287,191 |
| Отношение отпуска тепловой энер-гии с отработавшим паром к полно-му отпуску тепловой энергии от ТЭЦ | % | 12 | 32 | 28 | 29 |
| Удельная теплофикационная выра-ботка в том числе: | кВтхч/Гкал | 283,4 | 213 | 246 | 248,63 |
| с паром производственных отборов | кВтхч/Гкал | 225,4 | 208 | 219 | 222,78 |
| с паром теплофикационных от-боров | кВтхч/Гкал | 367,6 | 267 | 317 | 302,16 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу | млн. кВтхч | 202,174 | 375,303 | 448,167 | 616,048 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн. кВтхч | 1212,788 | 1438,702 | 1409,584 | 1325,420 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии в том числе: | г/кВтхч | 268,467 | 286,418 | 286,182 | 287,191 |
| по теплофикационному циклу | г/кВтхч | 196,824 | 195,194 | 195,310 | 204,163 |
| по конденсационному циклу | г/кВтхч | 280,415 | 309,100 | 313,936 | 325,509 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 165,307 | 169,836 | 165,966 | 164,509 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 598,753 | 744,277 | 842,707 | 871,971"; |

таблицу, касающуюся топливного баланса системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", изложить в следующей редакции:

"Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год | Остаток топ-лива, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, тонн натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск элект-рической и тепловой энергии |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |
| Уголь | 11350 | - | 0 | 0 | 0 | 11350 | 5315 |
| в том числе уголь кузнец-кий марки Т | 11350 | - | 0 | 0 | 0 | 11350 | 5315 |
| Газ | - | 747248 | 747248 | 747248 | 871971 | - | 8168 |
| Нефтетопливо | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 871971 | - | - |
| 2021 год |
| Уголь | 11350 | - | 0 | 0 | 0 | 11350 | 5315 |
| в том числе уголь кузнец-кий марки Т | 11350 | - | 0 | 0 | 0 | 11350 | 5315 |
| Газ | - | 727497 | 727497 | 727497 | 842707 | - | 8109 |
| Нефтетопливо | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 842707 | - | - |
| 2020 год |
| Уголь | 11350 | - | 0 | 0 | 0 | 11350 | 5315 |
| в том числе уголь кузнец-кий марки Т | 11350 | - | 0 | 0 | 0 | 11350 | 5315 |
| Газ | - | 639456 | 639456 | 639456 | 744277 | - | 8147 |
| Нефтетопливо | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 744277 | - | - |
| 2019 год |
| Уголь | 11570 | - | 220 | 20 | 15 | 11350 | 5315 |
| в том числе уголь кузнец-кий марки Т | 11570 | - | 220 | 20 | 15 | 11350 | 5315 |
| Газ | - | 516895 | 516895 | 516895 | 598738 | - | 8108 |
| Нефтетопливо | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 598753 | - | - |
| 2018 год |
| Уголь | 13083 | 200 | 1713 | 1713 | 1300 | 11570 | 5315 |
| в том числе уголь кузнец-кий марки Т | 13083 | 200 | 1713 | 1713 | 1300 | 11570 | 5315 |
| Газ |  | 557066 | 557066 | 557066 | 645583 | - | 8112 |
| Нефтетопливо | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 646883 | - | -"; |

таблицу, касающуюся технико-экономических показателей источника тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (с НДС), абзацы и таблицу, касающуюся тарифов на услуги Новгородской  ТЭЦ ПАО "ТГК-2", изложить в следующей редакции:

"Технико-экономические показатели источника тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (с НДС):

| Наименование показателя | 2018 год (фактический) | 2019 год (фактический) | 2020 год (фактический) | 2021 год (фактический) | 2022 год (фактический) | 2023 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляе-мой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего в том числе: | 1414,05 | 1381,1 | 1489,331 | 2074,255 | 2125,385 | 2172,059 |
| с коллекторов источника непосредст-венно потребителям, тыс. Гкал | 1412,6 | 1378,9 | 1487,518 | 2071,299 | 2123,154 | 2169,754 |
| в паре, тыс. Гкал | 1340,2 | 1313,7 | 1428,302 | 1988,691 | 2057,239 | 2099,025 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 72,4 | 65,2 | 59,216 | 82,608 | 65,915 | 70,729 |
| с коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 1,452 | 2,231 | 1,813 | 2,956 | 2,231 | 2,305 |
| в паре, тыс. Гкал | 1,452 | 2,231 | 1,813 | 2,956 | 2,231 | 2,305 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные (подконтрольные) рас-ходы, тыс. руб. | 261780 | 277924 | 186844 | 200678 | 233890 | 282130 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 202795 | 189260 | 157109 | 201098 | 259870 | 159039 |
| Расходы на приобретение (производст-во) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 921371 | 984463 | 1118521 | 1571238 | 1674351 | 2004989 |
| Прибыль, тыс. руб. | 19638 | 19389 | 18587 | 20886 | 2397 | 19472 |
| Итого необходимая валовая выручка без НДС, тыс. руб. | 1432999 | 1456142 | 1483512 | 2009356 | 2195253 | 2488250 |
| Итого необходимая валовая выручка с НДС, тыс. руб. (справочно) | 1690939 | 1747370 | 1780214 | 2411228 | 2634303 | 2985900 |

В зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" в Великом Новгороде один источник тепловой энергии - Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2". Покупная тепловая энергия и теплоноситель у ПАО "ТГК-2" отсутствуют, тепловые сети отсутствуют. В связи с вышеуказанным, таблицы пунктов 19.2 - 19.4 приложения № 19 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212, для ПАО "ТГК-2"
не заполняются.

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал:

для ПАО "ТГК-2" на территории Великого Новгорода органом тарифного регулирования установлены следующие тарифы с календарной разбивкой по полугодиям:

двухставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) с дифференциацией по параметрам тепловой энергии;

одноставочный тариф на теплоноситель (пар).

Иные виды тарифов в сфере теплоснабжения и средние тарифы для ПАО "ТГК-2" органом тарифного регулирования не устанавливаются.

Информация об утвержденных тарифах на услуги ПАО "ТГК-2":

| № п/п | Наименование | 2019 год (утверждено) | 2020 год (утверждено) | 2021 год (утверждено) | 2022 год (утверждено с 01.01.2022 по 30.11.2022) | 2022 год (утверждено с 01.12.2022 по 31.12.2022) | 2023 год (утверждено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" |  |
| 1. | Одноставочный тариф, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Двухставочный тариф |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал: |  |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие: |  |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода | 676,29 | 706,41 | 778,75 | 800,27 | - | 947,13 |
|  | отборный пар давле-нием от 7 до 13 кг/см2 | 651,31 | 649,82 | 677,62 | 745,98 | - | 864,09 |
|  | острый и редуцирован-ный пар | 768,08 | 742,11 | 794,36 | 791,94 | - | 944,65 |
|  | второе полугодие: |  |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода | 706,41 | 883,53 | 807,10 | 834,86 | 947,13 | 947,13 |
|  | отборный пар давле-нием от 7 до 13 кг/см2 | 649,82 | 677,62 | 801,98 | 801,33 | 864,09 | 864,09 |
|  | острый и редуцирован-ный пар | 742,11 | 794,36 | 791,94 | 843,06 | 944,65 | 944,65 |
| 2.2. | Ставка за содержание тепловой мощности в месяц, тыс. руб./Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие | 75,11342 | 75,41829 | 79,43635 | 94,77471 | - | 98,72628 |
|  | второе полугодие | 75,41829 | 79,43635 | 94,77471 | 94,81627 | 98,72628 | 98,72628 |
| 3. | Тариф на теплоноситель (пар), руб./м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие | 53,39 | 49,54 | 46,96 | 46,96 | - | 64,66 |
|  | второе полугодие | 54,29 | 49,54 | 46,96 | 50,36 | 64,66 | 64,66"; |

таблицу, касающуюся количества отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", 
тыс. Гкал (фактически), изложить в следующей редакции:

"Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", тыс. Гкал 
(фактически):

| Наименование | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "ТГК-2" по Великому Новгороду | 1269,8 | 1414,05 | 1381,1 | 1489,3 | 2074,3 | 2125,4"; |

таблицу, касающуюся средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" (без НДС), руб./Гкал (фактически), изложить в следующей редакции:

"Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" 
(без НДС), руб./Гкал (фактически):

| Наименование | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "ТГК-2" по Великому Новгороду | 1014,42 | 961,58 | 976,61 | 976,99 | 966,05 | 993,39"; |

таблицы, касающиеся фактических показателей частоты повреждаемости системы теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности ООО "ТК Новгородская" за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения, фактических показателей восстановления в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности ООО "ТК Новгородская" за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения, среднего недоотпуска тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне действия ООО "ТК Новгородская" за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения, изложить в следующей редакции:

"Фактические показатели частоты повреждаемости системы теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности 
ООО "ТК Новгородская" за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1 км/год в том числе: | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 |
| отопительный период, 1 км/о.п. | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1 км/год | 0,29 | 0,20 | 0,29 | 0,20 | 0,20 | 0,2 |
| Повреждения в распределительных сетях систем отопления, 1 км/год в том числе: | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 |
| отопительный период, 1 км/о.п. | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1 км/год | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), 1 км/год | 1,53 | 0,78 | 1,53 | 1,27 | 1,25 | 1,2 |
| Всего повреждений в тепловых сетях, 1 км/год | 2,76 | 3,09 | 2,75 | 2,38 | 2,34 | 2,30 |

Фактические показатели восстановления в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности 
ООО "ТК Новгородская" за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,5 | 6,33 | 6,25 | 6,2 | 6,18 | 6,15 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях отопления, час | 5,25 | 5,5 | 5,33 | 5,3 | 5,28 | 5,25 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), час | 4 | 3,95 | 3,8 | 3,78 | 3,75 | 3,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,875 | 5,915 | 5,79 | 5,75 | 5,73 | 5,7 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне действия ООО "ТК Новгородская" за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал | 117,26 | 118,53 | 110,73 | 106,07 | 108,95. | 105,02". |

2. В разделе 2:

2.1. В пункте 2.4 таблицу 2.4.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2.4.1. Полезный отпуск тепловой энергии и теплоносителя Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" на 2024 год3

| № п/п | Потребитель | Тепловая энергия, Гкал | Теплоноситель, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | пар | пар 12 ата | пар 27+40 ата | горячая вода |  |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии в том числе: | 2 172 289 | 2 101 560 | 729 560 | 1 372 000 | 70 729 | 2 861 657 |
|  | ПАО "Акрон" | 2 162 000 | 2 092 000 | 720 000 | 1 372 000 | 70 000 | 2 848 000 |
|  | ООО "Росконсервпродукт" | 7 105 | 7 105 | 7 105 | - | - | 10 150 |
|  | ООО "Трест-2" | 729 | - | - | - | 729 | - |
|  | ООО "ПГТ-СТРОЙ" | 2 455 | 2 455 | 2 455 | - | - | 3 507 |

_______________________________

3 С учетом установленной тепловой мощности на 2024 год - 557 Гкал/час.";

2.2. В пункте 2.5 в позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" таблицу 1.5.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.5.4. Баланс тепловой энергии, вырабатываемой Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", Гкал

| Параметр | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 | 2078201 1991647 86554 | 2128395 2059470 68925 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 | 3946 0 3946 | 3010 0 3010 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915". |

3. В разделе 4 в подпункте 4.3.6 таблицу 4.3.6 изложить в следующей редакции:

"Таблица 4.3.6. Технико-экономические показатели Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2022  год

| Наименование показателя | Величина |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность, в том числе: электрическая, МВт тепловая, Гкал/час | 361 557 |
| --- | --- |
| Максимальная часовая тепловая нагрузка, Гкал/час | 363 |
| Годовая выработка электроэнергии, млн. кВтхч в том числе по теплофикационному циклу | 1941,5 616,0 |
| Годовой отпуск электроэнергии, млн. кВтхч | 1817,0 |
| Годовой отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 2128,4 |
| Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. | 872,0 |
| Годовой расход натурального топлива по видам: газ, млн. н.м³ уголь, тыс. т н.т. | 747,2 0 |
| Удельный расход условного топлива: на отпуск электроэнергии, г.у.т./кВтхч на отпуск теплоэнергии, кг у.т./Гкал | 287,2 164,5". |

4. В разделе 6 в пункте 6.1:

4.1. Позицию ООО "ТК Новгородская" изложить в следующей редакции:

"ООО "ТК Новгородская"

Основным видом топлива является природный газ со средней теплопроводной способностью 8100 ккал/мм3.

Объемы потребления основного топлива котельными, эксплуатируемыми ООО "ТК Новгородская", представлены 
в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. Объемы потребления топлива  котельными, эксплуатируемыми ООО "ТК Новгородская"

| Номер котель-ной | 2018 год (газ, м3) | 2019 год (газ, м3) | 2020 год (газ, м3) | 2021 год (газ, м3) | 2022 год (газ, м3) | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КПД расчетный среднегодовой, % | удельный расход топлива, т.у.т./Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7133180 | 6370639 | 6114542 | 6971207 | 6540818 | 82,5 | 0,173 |
| 2 | 0 | 66015 | 14284 | 117435 | 58752 | 0 | 0 |
| 3а | 806793 | 767447 | 546620 | 736001 | 536621 | 92,0 | 0,155 |
| 4 | 1401783 | 1257489 | 1218382 | 1652943 | 1384783 | 96,0 | 0,149 |
| 5 | 1901066 | 1583446 | 1568048 | 1929807 | 1751411 | 94,5 | 0,151 |
| 6 | 1862735 | 1618420 | 1579683 | 2009075 | 1842697 | 92,3 | 0,155 |
| 7a | 3958068 | 3534432 | 3295699 | 4062890 | 3938105 | 88,4 | 0,162 |
| 8 | 1409361 | 1173026 | 1048030 | 1406534 | 1361242 | 91,2 | 0,157 |
| 9 | 1939557 | 1761734 | 1719318 | 2125225 | 1989280 | 76,4 | 0,187 |
| 10 | 3240223 | 2796971 | 2594209 | 3257181 | 3727030 | 88,6 | 0,161 |
| 11М | 327080 | 317104 | 291435 | 315456 | 307315 | 96,3 | 0,148 |
| 12 | 2516881 | 2230199 | 2255271 | 2762929 | 2556275 | 94,4 | 0,151 |
| 13 | 789286 | 728322 | 674619 | 842147 | 776466 | 95,9 | 0,149 |
| 14 | 1683516 | 1369922 | 1283068 | 1592413 | 1671521 | 89,0 | 0,161 |
| 15 | 2740072 | 2437672 | 2333710 | 2606617 | 2663044 | 90,4 | 0,158 |
| 16 | 5784823 | 5223797 | 4963105 | 5699015 | 5283622 | 88,2 | 0,162 |
| 17 | 1202077 | 1039117 | 1026088 | 1170386 | 1120232 | 90,2 | 0,158 |
| 18 | 208527 | 181958 | 173599 | 224687 | 190237 | 88,7 | 0,161( |
| 19 | 512919 | 455809 | 441420 | 501289 | 476541 | 99,6 | 0,143 |
| 20 | 1485926 | 1332231 | 1220380 | 1543405 | 1465168 | 82,0 | 0,174 |
| 21 | 994180 | 1035005 | 972413 | 1050771 | 917979 | 85,1 | 0,168 |
| 23 | 1779888 | 1598523 | 1452321 | 1784766 | 1726632 | 80,1 | 0,178 |
| 24 | 2708226 | 2361503 | 2253922 | 2517245 | 2289110 | 90,1 | 0,159 |
| 25М | 77492 | 66957 | 64363 | 77213 | 56979 | 88,7 | 0,161* |
| 26 | 816633 | 668894 | 647219 | 763402 | 704722 | 93,3 | 0,153 |
| 27 | 1179298 | 1022729 | 991416 | 1268522 | 1215843 | 75,6 | 0,189 |
| 28М | 1282657 | 1194975 | 1193382 | 1378304 | 1331471 | 89,6 | 0,159 |
| 29 | 2350252 | 2060703 | 1897562 | 2590036 | 2456997 | 79,9 | 0,179 |
| 30 | 2484243 | 2063866 | 1831114 | 1936708 | 2013374 | 81,9 | 0,174 |
| 31 | 1543151 | 1386847 | 1271668 | 1597169 | 1563842 | 84,5 | 0,169 |
| 32М | 636557 | 560596 | 548921 | 637331 | 600737 | 86,4 | 0,165 |
| 33 | 2554000 | 2166000 | 1852335 | 2269595 | 2099980 | 83,1 | 0,172 |
| 34 | 8865774 | 8792469 | 8150588 | 8963020 | 8632214 | 85,4 | 0,167 |
| 35 | 222659 | 163601 | 101751 | 162882 | 201791 | 95,3 | 0,150 |
| 36 | 6693336 | 5896901 | 5851705 | 6346710 | 6018004 | 84,4 | 0,169 |
| 37 | 1395846 | 1059254 | 1057199 | 1142648 | 1079298 | 90,5 | 0,158 |
| 38 | 4918147 | 4942131 | 5044611 | 5558392 | 5135361 | 87,0 | 0,164 |
| 39 | 2587488 | 1934365 | 2139963 | 1850751 | 1483398 | 88,7 | 0,161* |
| 40 | 830479 | 716909 | 800614 | 982990 | 916168 | 97,6 | 0,146 |
| 41 | 7347252 | 6578711 | 6482805 | 7442617 | 7240790 | 86,4 | 0,165 |
| 42 | 1130711 | 1070460 | 918267 | 886436 | 758733 | 88,7 | 0,161( |
| 43a | 4073725 | 3775415 | 3746373 | 4271247 | 4046949 | 80,5 | 0,178 |
| 44 | 5134552 | 4326734 | 4164946 | 5071759 | 4707183 | 84,1 | 0,170 |
| 45 | 642980 | 560762 | 558827 | 667896 | 628646 | 92,8 | 0,154 |
| 46 | 1828274 | 1029876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46a | 2507926 | 2562621 | 3741616 | 4071308 | 3905332 | 94,2 | 0,152 |
| 47М | 602234 | 553705 | 538302 | 608314 | 565493 | 88,7 | 0,161* |
| 48 | 38188 | 40368 | 33691 | 53443 | 86312 | 87,2 | 0,164 |
| 49 | 5337890 | 5052716 | 4268951 | 4597824 | 4282833 | 94,9 | 0,151 |
| 50а | 3835555 | 3096816 | 3142557 | 3737665 | 3484497 | 90,7 | 0,157 |
| 51 | 812724 | 678234 | 644545 | 792498 | 763013 | 95,1 | 0,150 |
| 52М | 127907 | 101739 | 88336 | 146196 | 128758 | 86,9 | 0,164 |
| 53М | 193233 | 171546 | 156625 | 193958 | 182879 | 85,3 | 0,167 |
| 54 | 1799508 | 1603159 | 1440254 | 1662990 | 1603831 | 93,8 | 0,152 |
| 55М | 212975 | 197472 | 180154 | 225987 | 202963 | 91,9 | 0,155 |
| 56М | 0 | 0 | 56869 | 278770 | 256428 | 78,2 | 0,183 |
| 57 | 3359773 | 2712256 | 2839503 | 3282579 | 3252200 | 87,4 | 0,163 |
| 58М | 0 | 0 | 0 | 20679 | 58534 | 88,7 | 0,161* |
| 59М | 207866 | 192077 | 174113 | 212224 | 209534 | 80,4 | 0,178 |
| 60 | 3673883 | 3184649 | 2965884 | 3710079 | 3416994 | 87,1 | 0,164 |
| 61 | 2322978 | 1969770 | 2046497 | 2285551 | 2244324 | 90,4 | 0,158 |
| 62 | 4001822 | 3647247 | 3518759 | 3991395 | 3716364 | 91,3 | 0,157 |
| 63 | 11028581 | 9968338 | 10097412 | 11218593 | 10750623 | 85,9 | 0,166 |
| 64 | 5745222 | 5442491 | 5271687 | 5987661 | 5555446 | 75,8 | 0,188 |
| 65 | 2457147 | 2083246 | 1964990 | 2256253 | 2152172 | 90,3 | 0,158 |
| 66 | 1838582 | 1600150 | 1448546 | 1672035 | 1552804 | 90,1 | 0,159 |
| 67М | 403039 | 360311 | 334172 | 438568 | 414610 | 94,9 | 0,151 |
| 68 | 2567730 | 2227073 | 2224758 | 2678060 | 2517506 | 94,6 | 0,151 |
| 69 | 158627 | 137030 | 149181 | 185333 | 172920 | 88,7 | 0,161( |
| 70 | 582301 | 510631 | 477849 | 579500 | 532893 | 94,3 | 0,152 |
| 71 ЛБК | 51929503 | 47232673 | 44686912 | 50753642 | 48253341 | 91,7 | 0,156 |
| 72М | 367807 | 335157 | 309789 | 376789 | 361842 | 98,1 | 0,146 |
| 73К | 225210 | 204286 | 202902 | 240067 | 222944 | 88,8 | 0,161 |
| 74К | 198818 | 185209 | 186648 | 211336 | 196977 | 89,6 | 0,159 |
| 75К | 157838 | 147344 | 150747 | 172696 | 162350 | 94,9 | 0,150 |
| 76К | 67711 | 52318,001 | 48990 | 66712 | 59268 | 88,7 | 0,161* |
| 77К | 293663 | 257387 | 246173 | 286279 | 274172 | 96,1 | 0,149 |
| 78 | 2766017 | 2598184 | 2798759 | 2879406 | 2780730 | 93,9 | 0,152 |
| 79М | 0 | 0 | 0 | 0 | 121911 | 84,4 | 0,169 |
| 80М | 418975 | 428721 | 415985 | 484700 | 480135 | 87,9 | 0,162 |
| 5 | 30480 | 28480 | 26974 | 29282 | 28114 | 72,2 | 0,198 |
| 15 | 109323 | 154991 | 72316 | 106250 | 113306 | 88,7 | 0,161* |
| 27 | 824476 | 690150 | 636400 | 777708 | 746776 | 88,7 | 0,161* |

В таблице помимо потребления топлива представлены показатели среднегодового КПД котельных, рассчитанного по отчетным данным ООО "ТК Новгородская", а также показатели удельного расхода условного топлива.

У ряда котельных значение КПД, определенное по представленным данным, выходит за пределы реальных значений 
(более 100 %). Причина в том, что в таблице ТЭР по всем котельным выработка расчетная, которая состоит из объемов реализации, нормативных потерь и расчетных собственных нужд. Реализация складывается из объемов потребления тепловой энергии, определенных расчетным способом на основании договорных нагрузок, и из фактических значений, определенных по показаниям 

узлов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. Таким образом, показатели работы котельных зависят от степени оснащенности потребителей узлами учета тепловой энергии и от их надлежащей эксплуатации.";

4.2. В позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" таблицы 6.1.3 и 6.1.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 6.1.3. Структура потребления топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2019 - 2022 годы

| Период | Расход газа | Расход угля |
| --- | --- | --- |
|  | млн. н. м³ | тыс. т.у.т. | % | тыс. т | тыс. т.у.т. | % |
| 2019 год | 516,9 | 598,7 | 100,0 | 0,020 | 0,015 | 0 |
| 2020 год | 639,5 | 744,3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год | 727,5 | 842,7 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 747,2 | 872,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.1.4. Удельные расходы условного топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2019 - 2022 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход условного топлива на отпущенную электро-энергию | г.у.т./кВтхч | 268,5 | 286,4 | 286,1 | 287,2 |
| Расход условного топлива на отпущенную тепло-энергию | г.у.т./Гкал | 165,3 | 169,8 | 166,0 | 164,5". |

5. В разделе 8 таблицу 8.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 8.2. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2019 - 2022 годы

| Параметр | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 | 2078201 1991647 86554 | 2128395 2059470 68925 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 | 3946 0 3946 | 3010 0 3010 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915". |

6. Раздел 15 изложить в следующей редакции:

"Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Таблица. Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2023 год

| № п/п | Наименование района/организации | 2023 год | Постановление комитета по тарифной политике Новгородской области | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тариф для потребителей, кроме населе-ния, руб./Гкал, руб./м3, без НДС | тариф для населения, руб./Гкал, руб./м3 с НДС |  | тариф для потребителей, кроме населе-ния, руб./Гкал, руб./м3, без НДС | тариф для населения, руб./Гкал, руб./м3 с НДС | тариф для потребителей, кроме населе-ния, руб./Гкал, руб./м3, без НДС | тариф для населения, руб./Гкал, руб./м3 с НДС |
|  |  | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 |  | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 | 01.01-31.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Великий Новгород |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ООО "Компаньон-Н" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1 694,91 | 2 033,89 | от 16.12.2019 № 80 | - | - | - | - |
|  | тепловая энергия ко-тельной по ул. Воро-шилова, д. 23б | - | - |  | - | - | - | - |
|  | ГВС | 138,55 | 166,26 | от 16.12.2019 № 80/1 | - | - | - | - |
| 1.2. | ПАО "Акрон" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортировка воды | - | - | от 14.12.2018 № 63/2 | - | - | - | - |
|  | воодоотведение (пол-ный цикл) | 17,30 | - |  | - | - | - | - |
|  | очистка стоков | 9,81 | - |  | - | - | - | - |
| 1.3. | ОАО "Спектр" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.4. | МУП "Новгородский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | 28,89 | 34,67 | от 18.12.2018 № 65 | - | - | - | - |
|  | водоотведение (пол-ный цикл) | 30,31 | 36,37 |  | - | - | - | - |
|  | водоотведение (лив-невка) | 16,31 | - | от 18.12.2020 № 77/3 | - | - | - | - |
| 1.5. | АО "Трансвит" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | техническая вода | 20,54 | - | от 12.11.2018 № 44 | - | - | - | - |
| 1.6. | ООО "НОВОИН-ВЕСТ" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортировка воды | 4,21 | - | от 22.11.2022 № 65 | - | - | - | - |
|  | транспортировка сточ- ных вод | 5,22 | - | от 22.11.2022 № 65 | - | - | - | - |
| 1.7. | ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО-СЕРВИС" (в 2022 году не оказывал регулируе-мый вид деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортировка воды | - | - |  | - | - | - | - |
|  | транспортировка сточ-ных вод | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.8. | ООО "Тепловая Ком-пания Новгородская" (концессия) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 2 141,32 | 2 569,58 | от 17.12.2019 № 81/5 | - | - | - | - |
|  | ГВС | 167,43 | 200,92 | от 17.12.2019 № 81/6 | - | - | - | - |
| 1.9. | ООО "Тепловая Ком-пания Новгородская" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС (котельные № 5 и № 15) | - | - |  | - | - | - | - |
|  | ГВС (котельная № 27, Псковская ул., д. 50, корп. 2) | 240,08 | 192,73 | от 18.12.2018 № 65/13 | - | - | - | - |
| 1.10. | ООО "Новтепло" (не осуществляет регу-лируемый вид дея-тельности) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | - | - |  | - | - | - | - |
|  | ГВС | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.11. | ООО "Тепломакс" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1 693,08 | 2 031,69 | от 17.11.2022 № 62/7 | - | - | - | - |
| 1.12. | ООО "Тепловая Ком-пания Новгородская" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия (Маловишерская ул., д. 5а) | 1 671,98 | 2 006,38 | от 15.07.2022 № 33 | - | - | - | - |
|  | ГВС (Маловишер- ская ул., д. 5а) | 137,07 | 164,48 | от 15.07.2022 № 33/1 | - | - | - | - |
| 1.13. | ООО "Экосити" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обращение с ТКО, 4 зона | 549,49 | 538,86 | от 14.12.2018 № 63/3 | - | - | - | -". |

# Footnotes

Отпуск потребителям, подключенным через тепловые сети иных потребителей.

Определяется согласно методике тарифного регулирования без НДС (нет населения) с учетом корректировок по методу долгосрочной индексации.

( Удельный расход топлива этих котельных принят 0,161 т.у.т./Гкал как средний по всем котельным ООО "ТК Новгородская".

( Удельный расход топлива этих котельных принят 0,161 т.у.т./Гкал как средний по всем котельным ООО "ТК Новгородская".

(Удельный расход топлива этих котельных принят 0,161 т.у.т./Гкал как средний по всем котельным ООО "ТК Новгородская".