.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТ,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В СЧЕТ ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ

| № | Состав работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт вентилей и задвижек, набивка сальников, смена прокладок, уплотнение и замена сгонов, подчеканка раструбов, прочистка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, заделка свищей и трещин на трубопроводах, утепление трубопроводов, прочистка дренажных систем, прочистка и промывка канализационных стояков, лежаков от жировых отложений (не по вине проживающих), проверка исправности канализационных вытяжек. | По результатам осмотров и заявкам |
| 2 | Промывка и испытание систем отопления, регулировка и ремонт трехходовых и пробковых кранов, воздухоспускных кранов, вентилей и задвижек, набивка сальников, уплотнение и замена сгонов, очистка от накипи запорной арматуры, отключение радиаторов при течи, заделка свищей и трещин на трубопроводах, очисткам грязевиков, воздухосборников, наладка и регулировка систем с ликвидацией воздушных пробок в радиаторах и стояках, утепление трубопроводов в местах общего пользования и технических помещениях. | По результатам осмотров и заявкам |
| 3 | В местах общего пользования: Замена перегоревших электроламп, замена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, проверка и восстановление заземления оболочки электрокабеля, устранение неисправностей электросетей и оборудования неаварийного характера (не по вине проживающих). Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов. Снятие показаний домовых электросчетчиков. Замеры сопротивления изоляции проводов | По результатам осмотров и заявкам |
| 4 | Проверка технического состояния газовых приборов (водоподогреватели, газовые плиты). | По графику специализированного предприятия |
| 5 | То же, без замены вышедших из строя узлов и деталей, смазывания кранов, прочистка горелок и форсунок, регулировка горения в газовых приборах (независимого типа) | По графику специализированного предприятия |
| 6 | Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных номерных знаков и др. элементов визуальной информации. Укрепление козырьков, ограждений и перил | По результатам осмотров и заявкам. |
| 7 | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях. Укрепление доводчиков и амортизаторов на входных дверях, снятие и установка пружин, закрытие подвальных дверей, металлических решеток и лазов на замки. Утепление оконных и дверных проемов во вспомогательных помещениях. Ремонт и укрепление входных дверей, оконных рам в местах общего пользования. | По результатам осмотров и заявкам. |
| 8 | Устранение засоров и неисправностей мусопроводов | По результатам осмотров и заявкам. |
| 9 | Уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи. Укрепление зонтов дымовых, вентиляционных труб, канализационных вытяжек и металлических покрытий парапета, закрытие люков и выходов а чердак, устранение протечек с кровли, прочистка внутреннего водостока от засора, укрепление защитной решетки водоприемной воронки. | По результатам осмотров и заявкам. |
| 10 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, их прочистка. | По графику специализированного предприятия |
| 11 | Уборка мусора из подвалов, чердаков и его вывозка. | По необходимости |
| 12 | Непредвиденные работы | Немедленно в случае аварийной ситуации |

Работы выполняемые при  уборке мест общего пользования

| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей, лифтов кабин | 5 раз в неделю |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 2 раза в неделю |
| 1.3. | Влажное подметание мест перед загрузочным клапаном мусоропровода | 5 раз в неделю |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа, лифтовых кабин | 1 раз в неделю |
| 1.5. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
| 1.6. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов | 1 раз в год |
| 1.7. | Мытье окон | 2 раза в год |
| 1.8. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в месяц |
| 1.9. | Очистка металлических решеток и приямков | 1 раз в неделю |
| 1.9.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в месяц |
| 1.9.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в месяц |
| 1.9.3 | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год |
| 2 | Работа по уборке мусоропровода |  |
| 2.1. | Профилактический осмотр мусоропровода | 2 раза в месяц |
| 2.2. | Удаление мусора из мусороприемных камер | 1 раз в 2 дня |
| 2.3. | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| 2.4. | Мойка нижней части ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 2.5. | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 2.6. | Влажное подметание пола мусороприемных камер | 1 раз в 2 дня |
| 2.7. | Уборка мусороприемных камер (мойка полов и стен) | 1 раз в месяц |
| 2.8. | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 1 раз в месяц |
| 2.9. | Устранение засора ствола мусоропровода | По мере необходимости |
| Работы, выполняемые при ручной уборке придомовой территории |
| 1 | Холодный период |  |
| 1.1. | а) подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. на территориях дворового асфальта б) Тоже, на территориях уличного асфальта | 1 раз в сутки в дни снегопада 2 раза в сутки в дни снегопада |
| 1.2. | а) Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. на территориях дворового асфальта б) Тоже, на территориях уличного асфальта | Через 2 часа во время снегопада Через 1 час во время снегопада |
| 1.3. | а) Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях дворового асфальта б) Тоже, на территориях уличного асфальта | 1 раз в сутки во время гололеда 2 раза в сутки во время гололеда |
| 1.4. | а) Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) на территориях дворового асфальта б) Тоже, на территориях уличного асфальта | 1 раз в двое суток в дни снегопада 1 раз в сутки в дни без снегопада |
| 1.5. | Очистка территории от наледи и льда | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 1.6. | Уборка мусора случайного в дни без снегопада с асфальтового покрытия | 5 раз в неделю |
| 1.7. | Уборка мусора случайного в дни без снегопада с газонов | 1 раз в неделю |
| 1.8. | Очистка урн от мусора на территориях | 1 раз в сутки |
| 1.9 | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |
| 2 | Теплый период |  |
| 2.1. | Подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в сутки |
| 2.2. | Подметание территорий в дни с осадками | 1 раз в сутки (70% территории) |
| 2.3. | Частичная уборка территории в дни с осадками свыше 2 см. | 1 раз в 2 суток (50% территории) |
| 2.4. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 2.5. | Протирка указателей | 1 раз в теплый период |
| 2.6. | Озеленение территорий, уход за зеленными насаждениями | По действующим правилам |
| 2.7. | Сезонное скашивание травы с территорий без покрытий | Не менее 2-х раз за сезон |
| 2.8. | Уборка контейнеров площадки | 5 раз в неделю |